## Slide 1: Аппроксимация функций Метод наименьших квадратов. Регрессионный анализ.

## Slide 2: Понятие «аппроксимация функции»
Пусть задана функция y = F(x) группой n точек xi, yi:
x1, y1,
x2, y2, (1) ...
xn, yn
Аппроксимация (от лат. approximare приближаться) - научный метод, состоящий в замене одних функций другими, близкими к исходным, но более простыми.
Исходная функция F(x) может быть представлена в виде графика (графиков), таблицы значений функции с соответствующими значениями аргументов.

## Slide 3
Соответственно φ(х) называется аппроксимирующей функцией F(x)
δi –расстояние от i-той точки до функции φ(х)
Замена функции F(x) на приближенную функцию φ(х) называется аппроксимацией.
Требуется найти такое уравнение функции φ(х), которое наилучшим образом соответствовала бы функции F(x).
φ(х)

## Slide 4
На практике применяются полиномы более простого вида:
φ(х) = a0+a1x+a2x2+...+anxn - для однопараметрической зависимости;
φ(х) = a0+a1x1+a2x2+...+anxn - для многопараметрической зависимости;
φ(х) = a0+a1x1+a2x2+...+anxn+
+a12x1x2+a13x1x3+…+a(n-1)nxn-1xn+
+a11x12+a22x22+…+annxn2 - для многопараметрической зависимости с учетом парных взаимодействий,
где a0, a1, a2, ... , an – являются неизвестными коэффициентами уравнения, которые определяются методом наименьших квадратов (МНК).
φ(х) = а0 + a1x1 + a2x2 + ....+ a kxk + a12x1x2 + a13x1x3 + .... + ak,k-1 xkxk-1 +…. + a11x212 + a22x222 + .... + akkx2k2 + ....
Функцию φ(х) можно представить в виде ряда Тейлора:

## Slide 5: Суть метода наименьших квадратов
Рассмотрим применение МНК в случае применения линейного полинома:
φ(х) = y = a + bx (2)
Пусть мы нашли такую прямую.
Обозначим через δi расстояние точки xi от этой прямой, измеренное параллельно оси y.

## Slide 6
Из уравнения (2) следует, что
(3)
Чем меньше числа δi по абсолютной величине, тем лучше подобрана прямая (2). В качестве характеристики точности подбора прямой (2) можно принять сумму квадратов:
(4)
Покажем, как можно подобрать прямую (2) так, чтобы сумма квадратов SS была минимальной.
Из уравнений (3) и (4) получаем:
(5)

## Slide 7
Условия минимума SS будут:
(6)
(7)
Уравнения (6) и (7) можно записать в таком виде:
(8)
(9)

## Slide 8
Из уравнений (8) и (9) определяют неизвестные коэффициенты а и b:
;

## Slide 9
Пример.
В результате эксперимента получены значения x и y, сведенные в таблицу:
Найти аппроксимирующую функцию (2) по методу наименьших квадратов.
Решение: Определяем:
Записываем уравнения (8) и (9): 21a+91b=179,1, 6a+21b=46,3, отсюда находим: a=4,3; b=0,98.
Итоговая формула: y(x) = 4,3 + 0,98x
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
y | 5,2 | 6,3 | 7,1 | 8,5 | 9,2 | 10,0
Σxi | Σyi | Σxi2 | Σxiyi
21 | 46 | 91 | 179
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 | 5.2 | 6.3 | 7.1 | 8.5 | 9.2 | 10
 | 5.281 | 6.2553 | 7.2296 | 8.2039 | 9.1782 | 10.1525
 | 5.281 | 6.2553 | 7.2296 | 8.2039 | 9.1782 | 10.1525

## Slide 11
φ(х) = a0+a1x1+a2x2+...+akxk+
+a12x1x2+a13x1x3+…+a(k-1)kxk-1xk (10)
Если необходимо учитывать парные взаимодействия параметров, то, как правило, применяется линейный полином следующего вида:
Введем следующие обозначения:
а12 = ak+1; x1x2 = xk+1;
а13 = ak+2; x1x3 = xk+2;
……………………….
аp = am; xp-1xp = xm
Тогда уравнение (10) можно записать в следующем виде:
φ(х) = yp = a0x0+a1x1+a2x2+...+akxk+ ak+1xk+1+…+ amxm=
где х0 – фиктивное переменное, равное 1.
Многопараметрическая аппроксимация

## Slide 12
Пусть в каждой узловой точке проведено по одному опыту. Рассмотрим таблицу экспериментальных данных, содержащую N строк:
Номер опыта u | Уровни факторов |  |  |  | yu
 | x1u | x2u | … | xku | 
1 | x11 | x21 | … | xk1 | y1
2 | x12 | x22 | … | xk2 | y2
… | … | … | … | … | …
N | x1N | x2N | … | xkN | yN
где k – счетчик количества входных параметров;
u – счетчик количества узловых точек эксперимента, u=1, 2,…, N;
N – число узловых точек, а также число опытов;
i – счетчик количества членов регрессии, i=1,2,…, m;
Для этих же целей потребуется еще один счетчик – j=1,2,…, m.

## Slide 13
Для нахождения неизвестных a0, a1,…, am нужно определить частные производные суммы квадратов:
…
SS=[(y1-a0x01-a1x11-…-amxm1)2+ (первая строка таблицы)
+ (y2-a0x02-a1x12-…-amxm2)2+ (вторая строка таблицы)
……………………………..
+(yN-a0x0N-a1x1N-…-amxmN)2] (N-ая строка таблицы)
В качестве примера рассмотрим частную производную по а0 только от первой строки:
2a0x01x01+2a1x01x11+2a2x01x21+…+2amx01xm+1-2x01y1

## Slide 14
Проведем суммирование по всем строкам, затем выполним аналогичные действия по другим производным и получим систему нормальных уравнений:
……………………………………………………………

## Slide 15
Для упрощения записи системы нормальных уравнений введем обозначения:
и
Тогда матрицы (ij) и (jy) примут следующий вид:
где индекс i определяет номер столбца, а j – номер строки.
Матрица (ij) называется нормальной или информационной.
Она является квадратной и симметричной.
(jy) – это столбец свободных членов.

## Slide 16
После этого систему нормальных уравнений можно записать в матричной форме следующим образом:
(ai)(ij)=(jy) , (11)
где (ai) – стока неизвестных (коэффициентов регрессии).
Систему (11) можно решить с помощью обратной матрицы (Сij):
Тогда неизвестные аi можно рассчитать по формуле:

## Slide 17
Т.е. для нахождения коэффициента ai нужно все элементы i-того столбца перемножить на элементы соответствующей строки матрицы (ij). Например:
a1 = C01(0y) + C11(1y)+ … + Cm1(my) =

## Slide 18
Рассмотрим пример:
По экспериментальным данным, представленным в таблице, построить линейную регрессионную модель следующего вида: yp = a0 + a1x1 + a2x2 + a12x1x2
План эксперимента, в которых используется линейная модель, называются планами первого порядка.
x1 | x2 |  |  |  |  |  |  | 
 | 2,0 |  | 4,0 |  | 6,0 |  | 8,0 | 
3,0 | 15,1 | 15,3 | 17,3 | 17,5 | 19,6 | 19,8 | 22,0 | 22,0
 | 15,3 |  | 17,8 |  | 19,8 |  | 21,8 | 
 | 15,4 |  | 17,4 |  | 20,0 |  | 22,2 | 
6,0 | 14,2 | 14,4 | 16,9 | 17,1 | 20,0 | 20,0 | 22,6 | 22,8
 | 14,7 |  | 17,3 |  | 20,1 |  | 22,8 | 
 | 14,4 |  | 17,1 |  | 19,8 |  | 23,0 | 
9,0 | 13,3 | 13,3 | 16,6 | 16,6 | 19,9 | 19,9 | 23,5 | 23,5
 | 13,2 |  | 16,8 |  | 20,0 |  | 23,6 | 
 | 13,4 |  | 16,4 |  | 19,8 |  | 23,5 | 

## Slide 19
u | x0u | x1u | x2u | x3u | yu
1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15,3
2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17,5
3 | 1 | 3 | 6 | 18 | 19,8
4 | 1 | 3 | 8 | 24 | 22,0
5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 14,4
6 | 1 | 6 | 4 | 24 | 17,1
7 | 1 | 6 | 6 | 36 | 20,0
8 | 1 | 6 | 8 | 48 | 22,8
9 | 1 | 9 | 2 | 18 | 13,3
10 | 1 | 9 | 4 | 36 | 16,6
11 | 1 | 9 | 6 | 54 | 19,9
12 | 1 | 9 | 8 | 72 | 23,5
1. Запишем исходные данные в следующем виде:
где х0u – фиктивное переменное, равное 1;
х3u = x1ux2u; yu = yср

## Slide 20
2. Построим матрицы (ij) и (jy):
 | 00 | 01 | 02 | 03
 | 10 | 11 | 12 | 13
(ij)= | 20 | 21 | 22 | 23
 | 30 | 31 | 32 | 33
 | 12 | 72 | 60 | 360
 | 72 | 504 | 360 | 2520
= | 60 | 360 | 360 | 2160
 | 360 | 2520 | 2160 | 15120
где компоненты матрицы (ij) рассчитываются следующим образом:
При использовании Excel для определения компонентов матрицы (ij) целесообразно применять функцию =СУММПРОИЗВ.

## Slide 21
 | 0y
 | 1y
(jy)= | 2y
 | 3y
 | 222,2
 | 1329,3
= | 1195,4
 | 7187,4
где компоненты матрицы (jy) рассчитываются следующим образом:

## Slide 22
3. Построим обратную матрицу (Сij) с помощью Excel.
Сначала следует убедится, что определитель матрицы (ij) не равен 0. В противном случае нельзя построить обратную матрицу.
Определитель рассчитываем с помощью функции =МОПРЕД.
Определитель = 18662400
Компоненты матрицы (Сij) рассчитываются с помощью функции =МОБР.
Эта функция первоначально отображает только первый компонент матрицы. Поэтому далее следует выделить интервал ячеек, начиная с первоначальной ячейки, в которых будут выведены остальные компоненты матрицы (Сij). После этого нажать клавишу F2 и далее сочетание клавиш Contr+Shift+Enter.

## Slide 23
В итоге получим:
 | 3,5 | -0,5 | -0,58333 | 0,083333
 | -0,5 | 0,083333 | 0,083333 | -0,01389
(Cij)= | -0,58333 | 0,083333 | 0,116667 | -0,01667
 | 0,083333 | -0,01389 | -0,01667 | 0,002778
4. Рассчитаем коэффициенты регрессии по формуле:
Например:
a0 = 3,5*222,2-0,5*1329,3-0,583*1194,4+0,0833*7187,4=14,68
Остальные коэффициенты регрессии равны:
 | 14,68333
 | -0,53333
ai = | 0,831667
 | 0,095833

## Slide 24
5. Запишем итоговую формулу и проведем расчеты:
yp = 14,68333 -0,53333*x1 + 0,831667*x2 + 0,095833*x1*x2
u | x0u | x1u | x2u | x3u | yu | yp
1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15,3 | 15,322
2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17,5 | 17,560
3 | 1 | 3 | 6 | 18 | 19,8 | 19,798
4 | 1 | 3 | 8 | 24 | 22 | 22,037
5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 14,4 | 14,297
6 | 1 | 6 | 4 | 24 | 17,1 | 17,110
7 | 1 | 6 | 6 | 36 | 20 | 19,923
8 | 1 | 6 | 8 | 48 | 22,8 | 22,737
9 | 1 | 9 | 2 | 18 | 13,3 | 13,272
10 | 1 | 9 | 4 | 36 | 16,6 | 16,660
11 | 1 | 9 | 6 | 54 | 19,9 | 20,048
12 | 1 | 9 | 8 | 72 | 23,5 | 23,437

## Slide 25
Однако полученное решение не является идеальным, т.к. недиагональные компоненты обратной матрицы Сij не равны 0, что приводит к ошибке вычислений.
Количественной мерой оценки ошибки вычислений служит коэффициент ковариации ρ(ai, aj):
ρ(ai, aj) меняется от -1 до +1.
Если ρ(ai, aj) = 0, то ошибка вычислений ai не влияет на вычисление aj.
Чем ближе ρ(ai, aj) к -1, либо +1, тем больше это влияние.

## Slide 26
В рассмотренной задаче ρ(ai, aj) равны:
p(a0,a1)= | -0,92582 | p(a1,a0)= | -0,92582 | p(a2,a0)= | -0,91287
p(a0,a2)= | -0,91287 | p(a1,a2)= | 0,845154 | p(a2,a1)= | 0,845154
p(a0,a3)= | 0,845154 | p(a1,a3)= | -0,91287 | p(a2,a3)= | -0,92582
Пример расчета ρ(a0, a1) = -0,5/(3,5+0,083)0,5 = -0,925
Следовательно, рассмотренный план эксперимента не является оптимальным.
Матрица (Сij) также называется матрицей ошибок, т.к. точность вычисления коэффициентов регрессии ai зависит от значений ее элементов.
В этой связи, эффективными планами являются так называемые рототабельные и ортогональные планы.

## Slide 27
Рототабельные планы
Точность эмпирических формул, полученных по методике планирования эксперимента, зависит от равномерности расположения узловых точек относительно центра плана эксперимента. Равномерность такого распределения можно оценить с помощью дисперсии расчетного значения yp, которая равна:
Дисперсия S2(ypu) представляет собой эллипсоид, который называется эллипсоидом рассеяния. Чем меньше эллипсоид рассеяния, тем с большей точностью расчетное значение ypu совпадает с экспериментальным yu.
Планы, которые требуют, чтобы рассеяние по всем осям было одинаковым, называется рототабельными. Они достигаются при определенных соотношениях элементов в матрице ошибок.

## Slide 28
Ортогональные планы
Ортогональные планы строятся так, чтобы в матрице ошибок (Cij) все элементы, не лежащие на главной диагонали, обращались в нуль, т.е. Cij = 0 при i ≠ j .
Это произойдет, если в системе нормальных уравнений (в матрице (ij)) все недиагональные члены будут равны нулю:
В этом случае каждое уравнение системы нормальных уравнений содержит одно неизвестное, и коэффициенты регрессии высчитываются по формуле:

## Slide 29
Чтобы план первого порядка стал ортогональным, необходимо выполнить три условия:
эксперимент должен быть полным факторным и в каждой узловой точке такого эксперимента должно быть проведено по одному опыту; если в некоторых точках проведено несколько опытов, то в расчетах должны использоваться средние значения;
по каждому фактору x1 , x2 , . . . , xk уровни изменения факторов должны быть равноотстоящими, то есть расстояния между уровнями Δxi = const;
оси координат факторов должны быть перенесены в центр эксперимента путем замены переменных.

## Slide 30
Фактор x1 изменяется на трех уровнях, принимая значения 3,0; 6,0 и 9,0.
Фактор x2 имеет четыре уровня – 2,0; 4,0; 6,0 и 8,0 .
В каждой точке проведено по три опыта. Итого имеем 12 экспериментальных точек и 36 опытов.
Для рассмотренного примера на рисунке графически представлен полный двухфакторный эксперимент первого порядка с равноотстоящими уровнями.

## Slide 31
Найдем новые координаты узловых точек после смещения оси координат в центр эксперимента:
x’i = xi - 0,5(xmax - xmin) - xmin
x1i | x’1i
3 | -3
6 | 0
9 | 3
x2i | x’2i
2 | -3
4 | -1
6 | 1
8 | 3
Значения х’0i = 1.
Значения х’3i = х’1i*x’2i
Используя новые координаты получим центральный двухфакторный план, который для планов первого порядка является ортогональный.

## Slide 32
u | x0u | x1u | x2u | x3u | yu
1 | 1 | -3 | -3 | 9 | 15,3
2 | 1 | -3 | -1 | 3 | 17,5
3 | 1 | -3 | 1 | -3 | 19,8
4 | 1 | -3 | 3 | -9 | 22
5 | 1 | 0 | -3 | 0 | 14,4
6 | 1 | 0 | -1 | 0 | 17,1
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20
8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22,8
9 | 1 | 3 | -3 | -9 | 13,3
10 | 1 | 3 | -1 | -3 | 16,6
11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19,9
12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 23,5
Таблица исходных данных с преобразованными координатами узловых точек выглядит следующим образом:

## Slide 33
Тогда матрицы (ij) и (jy) примут следующий вид:
 | 12 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 72 | 0 | 0
(ij)= | 0 | 0 | 60 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 360
 | 222,2
 | -3,9
(jy)= | 84,4
 | 34,5
 | 18,51667
 | -0,05417
ai= | 1,406667
 | 0,095833
Коэффициенты регрессии соответственно равны:
Например, а0 = 222/12=18,51667;
Например, (12) = 6 + 2 – 2 – 6 + 0 – 6 – 2 + 2 + 6 = 0;
(1y) = – 3 * 15,3 – 3 * 17,5 + . . . + 3 * 23,5 = – 3,9 .

## Slide 34
u | x0u | x1u | x2u | x3u | yu | yp
1 | 1 | -3 | -3 | 9 | 15,3 | 15,32167
2 | 1 | -3 | -1 | 3 | 17,5 | 17,56
3 | 1 | -3 | 1 | -3 | 19,8 | 19,79833
4 | 1 | -3 | 3 | -9 | 22 | 22,03667
5 | 1 | 0 | -3 | 0 | 14,4 | 14,29667
6 | 1 | 0 | -1 | 0 | 17,1 | 17,11
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 19,92333
8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22,8 | 22,73667
9 | 1 | 3 | -3 | -9 | 13,3 | 13,27167
10 | 1 | 3 | -1 | -3 | 16,6 | 16,66
11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19,9 | 20,04833
12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 23,5 | 23,43667
В итоге получим:

## Slide 35
Планы 2k
Особое место в теории планирования эксперимента занимают полные факторные эксперименты 2k , в которых каждый из k факторов изменяется только на двух уровнях.
Для построения полного факторного эксперимента 2k:
1. Перенесем оси координат в центр эксперимента, т.е. сделаем план центральным.
2. Создадим два возможных уровня каждого из факторов в новых координатах: xi = + 1 и xi = – 1.
Например, при k=2 полный факторный эксперимент содержит N=22 = 4 узла с координатами х1 и х2:
х1 | х2
+1 | +1
+1 | -1
-1 | +1
-1 | -1

## Slide 36
В планах 2k обычно единицу не записывают, поскольку при расчетах важным оказывается только знак при ней.
Тогда план 22 можно оформить следующей таблицей:
u | x0 | x1 | x2 | x1x2 | yu
1 | + | + | + | + | y1
2 | + | + | - | - | y2
3 | + | - | + | - | y3
4 | + | - | - | + | y4
где х0 всегда = +1;
х1х2 = х3
Для эксперимента 22 уравнение
yр = a0 + a1 x1 + a2 x2 + a12 x1 x2 ,
содержащее 4 члена, оказывается адекватным (m = N).
Поскольку план ортогонален, то коэффициенты регрессии легко вычисляются по формуле:

## Slide 37
Например:
;
Как видно, в числителе знаки столбца xi приписываются к значениям yu , а в знаменателе оказывается число N .
Найдем коэффициенты регрессии для следующего плана 22:
u | x0 | x1 | x2 | x1x2 | yu
1 | + | + | + | + | 5
2 | + | + | - | - | 7
3 | + | - | + | - | 9
4 | + | - | - | + | 11
ai | yp
8 | 5
-2 | 7
-1 | 9
0 | 11

## Slide 38
Построим для ранее рассмотренного примера план 22
x1i | x’1i
9 | +
3 | -
x2i | X’2i
8 | +
2 | -
Тогда план эксперимента 22 можно представить следующим образом:
u | x0u | x1u | x2u | x3u | yu
1 | + | + | + | + | 23,5
2 | + | + | - | - | 13,3
3 | + | - | + | - | 22
4 | + | - | - | + | 15,3
Расcчитаем коэффициенты ai:
a0 = (23,5+13,3+22+15,3)/4 = 18,525;
a1 = (23,5+13,3-22-15,3)/4 = -0,125;
a2 = (23,5-13,3+22-15,3)/4 = 4,225;
a3 = (23,5-13,3-22+15,3)/4 = 0,875
Нам понадобится всего четыре эксперимента.
Заменим старые координаты новыми:

## Slide 39
u | x0u | x1u | x2u | x3u | yu | yр
1 | + | + | + | + | 23,5 | 23,5
2 | + | + | - | - | 13,3 | 13,3
3 | + | - | + | - | 22 | 22
4 | + | - | - | + | 15,3 | 15,3
В итоге получим:
Таким образом, план 22 позволил получить точный результат с помощью четырех экспериментов вместо первоначальных 12 экспериментов.

## Slide 40
Центральный композиционный план
Применяется, если аппроксимируемые функции не являются линейными.
Центральное композиционное планирование – это поэтапное построение плана, которое позволяет получить адекватное уравнение за минимальное количество экспериментов.
Первоначально предполагают, что модель процесса линейна, то есть содержит свободный и линейные члены и парные взаимодействия. Такой эксперимент содержит две серии опытов.
Первая серия экспериментов для случая полного факторного эксперимента проводится по плану 2k.
Вторая серия из n0 опытов проводится в центре эксперимента, чтобы найти ошибку воспроизводимости.

## Slide 41
Для определения числа опытов n0, пользуются таблицей:
при k = 2 n0 = 4,
k = 3 n0 = 6,
k = 4 n0 = 6 и т. д.
Суть идеи проверки адекватности модели в центре эксперимента рассмотрим на однофакторном эксперименте.
Уравнение прямой
yр = a0 + a1 x1
точно проходит через экспериментальные точки y1 и y2 , то есть адекватно в периферийных точках. В центральной точке с координатой x = 0 по уравнению имеем yр0 = a0 . Но значение y0, полученное как среднее по опытам, проведенным в этой точке, равно:

## Slide 42
Если эти значения находятся в доверительном интервале
,
то уравнение прямой адекватно также в центральной точке.
где Δy = tp*Sx , где tp - коэффициент Стьюдента (берется по таблице),
Sx – среднеквадратичное отклонение:
, где , - сумма квадратов отклонений, степень свободы и количество опытов во второй серии экспериментов.
y = a0 + a1 x1 + . . . + ak xk + a12 x1 x2 + a13 x1 x3 + . . . + a k -1 ,k xk-1 xk + a11 x12 + a22 x22 + . . . + akk xk2 .
Если адекватность линейного уравнения не доказана, то необходимо перейти к модели второго порядка:
Для этого проводится третья серия экспериментов, т.е. строится план второго порядка.

## Slide 43
План второго порядка имеет свои достоинства и недостатки и не может быть оптимальным сразу по нескольким критериям.
Особое место среди планов второго порядка занимают ортогональные и рототабельные планы, так как содержат минимальное и строго определенное количество опытов третьей серии, которые добавляют к опытам первых двух серий, затраченным при построении линейной модели.
Рототабельные эксперименты не ортогональны, а ортогональные – не обладают рототабельностью.

## Slide 44
Опыты третьей серии ортогональных и рототабельных планов выполняются в так называемых звездных точках плана, расположенных на каждой оси на расстоянии звездного плеча α от центральной точки в положительном и отрицательном направлении.
u х1 x2 x3
1 +α 0 0
2 - α 0 0
3 0 +α 0
4 0 - α 0
5 0 0 +α
6 0 0 - α
В k - факторном эксперименте на k осях расположится 2k звездных точек, следовательно третья серия состоит из 2k опытов.
Например, для 3-х факторного эксперимента имеем:

## Slide 45
План становится ортогональным, если звездное плечо α подобрано так, что нормальная матрица в методе наименьших квадратов вырождается в диагональную, следовательно,
при i ≠ j .Это происходит при следующих значениях звездного плеча α :
α = 1,0 при k =2,
α = 1,21 при k = 3 ,
α = 1,41 при k = 4 и т. д.
Для такого эксперимента полученные ранее коэффициенты регрессии при линейных членах и парных взаимодействиях пересчитывать не надо.
Все три серии опытов участвуют в расчете новых коэффициентов a11, a22, . . . , akk и пересчете коэффициента а0.

## Slide 46
Для рототабельного плана второго порядка (для случая полного факторного эксперимента) звездное плечо вычисляется по формуле:
α = 2k/4 .
Тогда:
α = 1,41 при k =2,
α = 1,68 при k = 3 ,
α = 2,0 при k = 4 и т. д.
После третьей серии опытов по рототабельному плану коэффициенты при линейных членах и парных взаимодействиях также не пересчитываются. Рассчитываются только новые коэффициенты a11, a22, . . . , akk и пересчитывается коэффициент а0.
По этим коэффициентам нормальная матрица не ортогональна, приходится решать систему из (k+1) уравнений с (k+1) неизвестными. Причем при составлении нормальных уравнений должны участвовать опыты всех трех серий.

## Slide 47
Рассмотрим пример построения регрессионной модели четырехфакторного эксперимента (к=4) по методике центрального композиционного планирования.
В рассматриваемом эксперименте параметры плана х1,…,х4 изменяются в диапазонах:
 | х1 | х2 | х3 | х4
Верхний уровень | 1,02 | 45 | 1,25 | 300
Нижний уровень | 0,72 | 35 | 0,75 | 200
Перенесем начало координат в центр эксперимента и заменим старые переменные хi на новые x’i.
Физические переменные | х1 | х2 | х3 | х4
В центре эксперта (х'i=0) | 0,87 | 40 | 1 | 250
Интервал Δxi | 0,15 | 5 | 0,25 | 50
Верхний уровень (х'i=+1) | 1,02 | 45 | 1,25 | 300
Нижний уровень (х'i=-1) | 0,72 | 35 | 0,75 | 200

## Slide 48
Первая серия опытов представляет собой ПФЭ 24, состоящий из 16 опытов (по одному опыту в каждой точке).
u | x0' | x1' | x2' | x3' | x4' | yu
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,5
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 32,8
3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16,7
4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 26,4
5 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 29,3
6 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 9
7 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 42,2
8 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 20,2
9 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 17,7
10 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 40,2
11 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 13,8
12 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 34,6
13 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 10,2
14 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1,2
15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 24
16 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13

## Slide 49
u | x0' | x1' | x2' | x3' | x4' | x5' | x6' | x7' | x8' | x9' | x10' | yu
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,5
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 32,8
3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 16,7
4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 26,4
5 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 29,3
6 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 9
7 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 42,2
8 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 20,2
9 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 17,7
10 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 40,2
11 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 13,8
12 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 34,6
13 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 10,2
14 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1,2
15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 24
16 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
ai | 22,05 | 2,71 | 3,41 | -1,81 | -0,12 | -3,82 | 0,2 | 2,78 | 4,4 | -7,91 | -0,43 | 
Подсчитаем коэффициенты регрессии аi, принимая во внимание только парные взаимодействия:

## Slide 50
В результате такого эксперимента получаем регрессию:
yp = 22,05 + 2,71 x1 + 3,41 x2 – 1,81 x3 – 0,12 x4 – 3,83 x1 x2 +
+0,2 x1 x3 + 2,79 x1 x4 + 4,4 x2 x3 – 7,91 x2 x4 – 0,4 x3 x4 .
Имеем 11 членов уравнения при 16 опытах, следовательно, отброшено 5 членов: четыре тройных и одно четверное взаимодействия. Они “по определению“ незначимы, но в этом можно убедиться, подсчитав сумму квадратов, принадлежащую этим членам:
= (21,52+ 32,82+...+132) –16 (22,052 + 2,712 +...+ 0,42 ) =0,63
При 5 степенях свободы вклад всех отброшенных членов в общую дисперсию очень мал, однако для его оценки по критерию Фишера необходимо иметь ошибку воспроизводимости эксперимента.

## Slide 51
Для этого проводим вторую серию из n0 = 6 опытов в центре. План этой части эксперимента приведен в таблице:
u | х1 | х2 | х3 | х4 | у0u
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,9
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
Вычислим суммы, среднее и доверительный интервал:
12,5 + . . . + 13,0 = 74,9;
y0 cp = y0 = 74,9 / 6 = 12,48 ;

## Slide 52
(12,52+...+13,02) -74,92/6 = 1,9;
Критерий Фишера для отброшенных членов:
Это меньше табличного значения FT(0,95; 5; 5) = 5,1, поэтому все отброшенные члены не значимы.

## Slide 53
Полезно провести оценку значимости членов полученной регрессии. Мало значимыми могут быть члены с наименьшими значениями коэффициентов регрессии, например, а4х4, а13х1х3 и а14х1х4.
Проверим их по критерию Фишера, рассчитав сумму квадратов отклонений по формуле:
SSai = ai2 N.
При табличном значении FT(0,95; 1; 5) = 6,6 для указанных членов регрессии критерии Фишера будут следующими:
т.е. только член с коэффициентом a14 находится на пределе значимости, и его можно оставить в уравнении.

## Slide 54
В центре эксперимента значение по уравнению yp0 не совпадает с экспериментальным значением y0 = 12,48 ± 0,65 , то есть модель в этой точке не адекватна.
Необходимо добавить 2k = 8 опытов в звездных точках и до- строить модель до квадратичной.
Переходим к третьей серии экспериментов.
Звездное плечо α = 24/4 = 2. Координаты звездных точек указаны в таблице:
Переменная | х1 | х2 | х3 | х4
Уровень xi'= +α | 1,17 | 50 | 1,5 | 350
Уровень xi'= - α | 0,57 | 30 | 0,5 | 150

## Slide 55
Экспериментальные данные (третья серия экспериментов) в звездных точках приведены в таблице:
u | x0' | x1' | x2' | x3' | x4' | yu
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29,4
2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18,3
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19,3
4 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5,7
5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27,7
6 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 34,9
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,3
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12,7

## Slide 56
u | x0' | x1' | x2' | x3' | x4' | yu
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,5
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 32,8
3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16,7
4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 26,4
5 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 29,3
6 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 9
7 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 42,2
8 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 20,2
9 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 17,7
10 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 40,2
11 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 13,8
12 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 34,6
13 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 10,2
14 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1,2
15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 24
16 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5
18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29,4
19 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18,3
20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19,3
21 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5,7
22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27,7
23 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 34,9
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,3
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12,7
Полный план для расчета по третьей серии содержит 25 экспериментов:
Первые 16 строк – первая серия экспериментов
Вторая серия
Третья серия

## Slide 57
Нормальная система уравнений для третьей серии будет иметь вид:

## Slide 58
Учитывая, что в системе уравнений параметры входят во второй степени, план третьей серии тоже нужно возвести в квадрат:
u | x0' | x1' | x2' | x3' | x4' | yu
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,5
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32,8
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,7
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26,4
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29,3
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42,2
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,2
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,7
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,2
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,8
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34,6
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,2
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5
18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29,4
19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18,3
20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19,3
21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5,7
22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27,7
23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34,9
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,3
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,7

## Slide 59
Для рототабельного плана матрица третьей серии не ортогональна, поэтому для решения системы уравнений нужно найти информационную матрицу (ij), столбец свободных членов (jy) и обратную матрицу (Сij):
 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24
 | 24 | 48 | 16 | 16 | 16
(ij)= | 24 | 16 | 48 | 16 | 16
 | 24 | 16 | 16 | 48 | 16
 | 24 | 16 | 16 | 16 | 48
 | 525,6
 | 543,6
jy= | 452,8
 | 603,2
 | 452,8
 | 1 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25
 | -0,25 | 0,088 | 0,057 | 0,057 | 0,057
Cij= | -0,25 | 0,057 | 0,088 | 0,057 | 0,057
 | -0,25 | 0,057 | 0,057 | 0,088 | 0,057
 | -0,25 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,088
Найдем коэффициенты aii:
a0 = | 12,5
a11 = | 3,172917
a22 = | 0,335417
a33 = | 5,035417
a44 = | 0,335417

## Slide 60
u | x0' | x1' | x2' | x3' | x4' | x5' | x6' | x7' | x8' | x9' | x10' | X11’ | X12’ | X13’ | X14’ | yu | yp
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,5 | 20,77917
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32,8 | 32,15417
3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,7 | 16,07917
4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26,4 | 25,70417
5 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29,3 | 28,62917
6 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8,354167
7 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42,2 | 41,52917
8 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,2 | 19,50417
9 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,7 | 17,02917
10 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,2 | 39,55417
11 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,8 | 13,12917
12 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34,6 | 33,90417
13 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,2 | 9,579167
14 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 0,454167
15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 23,27917
16 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12,40417
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5
18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | 30,61667
19 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18,3 | 19,76667
20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19,3 | 20,66667
21 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5,7 | 7,016667
22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27,7 | 29,01667
23 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34,9 | 36,26667
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,3 | 13,59167
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,7 | 14,09167
аI | 12,5 | 2,7125 | 3,4125 | -1,8125 | -0,125 | -3,825 | 0,2 | 2,7875 | 4,4 | -7,912 | -0,437 | 3,1729 | 0,3354 | 5,0354 | 0,3354 |  | 
В итоге получим:

## Slide 61
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
 | 21.5 | 32.8 | 16.7 | 26.4 | 29.3 | 9 | 42.2 | 20.2 | 17.7 | 40.2 | 13.8 | 34.6 | 10.2 | 1.2 | 24 | 13 | 12.5 | 29.4 | 18.3 | 19.3 | 5.7 | 27.7 | 34.9 | 12.3 | 12.7
 | 20.7792 | 32.1542 | 16.0792 | 25.7042 | 28.6292 | 8.3542 | 41.5292 | 19.5042 | 17.0292 | 39.5542 | 13.1292 | 33.9042 | 9.5792 | 0.45417 | 23.2792 | 12.4042 | 12.5 | 30.6167 | 19.7667 | 20.6667 | 7.0167 | 29.0167 | 36.2667 | 13.5917 | 14.0917
Графическое представление полученной математической модели

## Slide 62
Дисперсионный анализ полученной модели
Подсчитаем суммы квадратов:
Например, SSa1=2,71*(1*21,5+1*32,8+…+0*12,7) = 177,9
= 22,72+32,12+162+…+14,12 = 13868
= 13845,6
= 22,4

## Slide 63
u | x0' | x1' | x2' | x3' | x4' | x5' | x6' | x7' | x8' | x9' | x10' | X11’ | X12’ | X13’ | X14’ | yu
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,5
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32,8
3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,7
4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26,4
5 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29,3
6 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
7 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42,2
8 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,2
9 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,7
10 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,2
11 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,8
12 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34,6
13 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,2
14 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2
15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24
16 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5
18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29,4
19 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18,3
20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19,3
21 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5,7
22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27,7
23 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34,9
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,3
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,7
ai | 12,5 | 2,7125 | 3,4125 | -1,8125 | -0,125 | -3,825 | 0,2 | 2,7875 | 4,4 | -7,9125 | -0,4375 | 3,172917 | 0,335417 | 5,035417 | 0,335417 | 
SSi | 6570,00 | 177,94 | 279,14 | 78,66 | 0,35 | 234,09 | 0,64 | 124,32 | 309,76 | 1001,72 | 3,06 | 1724,80 | 151,88 | 3037,36 | 151,88 | 
Fai | 18771,43 | 508,40 | 797,55 | 224,75 | 1,00 | 668,83 | 1,83 | 355,21 | 885,03 | 2862,06 | 8,75 | 4927,99 | 433,93 | 8678,18 | 433,93 | 
Fтабл. | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 
Оценка компонентов математической модели по критерию Фишера
SSаmin у фактора Х4; Fтабл(0,95;1;1) = 161,45

## Slide 64
u | x0' | x1' | x2' | x3' | x4' | x5' | x6' | x7' | x8' | x9' | x10' | X11’ | X12’ | X13’ | X14’ | yu | yp
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,5 | 21,14
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32,8 | 31,39
3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,7 | 15,97
4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26,4 | 26,22
5 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29,3 | 28,99
6 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7,59
7 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42,2 | 41,42
8 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,2 | 20,02
9 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,7 | 17,79
10 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,2 | 39,19
11 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,8 | 12,62
12 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34,6 | 34,02
13 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,2 | 10,34
14 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 0,09
15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 22,77
16 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12,52
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,50
18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | 30,62
19 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18,3 | 19,77
20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19,3 | 20,67
21 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5,7 | 7,02
22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27,7 | 29,02
23 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34,9 | 36,27
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,3 | 13,84
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,7 | 13,84
ai | 12,5 | 2,7125 | 3,4125 | -1,8125 | 0 | -3,825 | 0 | 2,7875 | 4,4 | -7,9125 | 0 | 3,172917 | 0,335417 | 5,035417 | 0,335417 |  | 
Итоговая таблица

## Slide 65
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
 | 21.5 | 32.8 | 16.7 | 26.4 | 29.3 | 9 | 42.2 | 20.2 | 17.7 | 40.2 | 13.8 | 34.6 | 10.2 | 1.2 | 24 | 13 | 12.5 | 29.4 | 18.3 | 19.3 | 5.7 | 27.7 | 34.9 | 12.3 | 12.7
 | 20.7792 | 32.1542 | 16.0792 | 25.7042 | 28.6292 | 8.3542 | 41.5292 | 19.5042 | 17.0292 | 39.5542 | 13.1292 | 33.9042 | 9.5792 | 0.45417 | 23.2792 | 12.4042 | 12.5 | 30.6167 | 19.7667 | 20.6667 | 7.0167 | 29.0167 | 36.2667 | 13.5917 | 14.0917
Полученная математическая модель
Ур = 12,5+2,71X’1+3,41X’2-1,81X’3-3,82X’5+2,78X’7+4,4X’8-7,91X’9+3,17X’11+0,33X’12+5,03X’13+0,33X’14