## Slide 1: Мікроелектронні пристрої
Лекція 1. Основні поняття та терміни

## Slide 2
Електроніка - це наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і методи створення електронних приладів та пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, передачі, обробки і збереження інформації.
Фізична електроніка- галузь електроніки, що вивчає електронні та іонні процеси у вакуумі, газах та напівпровідниках, на межі поділу вакуум-газ або рідке тіло - тверде тіло.
Технічна електроніка - галузь електроніки, що вивчає будову електронних приладів та процеси їх виготовлення.
Промислова електроніка - галузь електроніки, що вивчає використання електронних приладів у промисловості та апаратурі.

## Slide 3
Мікроелектроніка - галузь науки, яка охоплює проблеми дослідження, конструювання, виготовлення та використання мікроелектронних виробів, причому під мікроелектронним виробом розуміють електронний пристрій з високим ступенем інтеграції.
Мікромініатюризація - це напрямок електроніки, який забезпечує реалізацію електронних схем, блоків та апаратури в цілому з мікромініатюрних радіодеталей та вузлів.

## Slide 4
Перший період припадає на початок 60-х років, він характеризується низькою ступенем інтеграції, кількість елементів ІМС досягає 100, мінімальний розмір елемента - 100 мкм.
Другий період - кінець 60 - початок 70х років, кількість елементів ІМС від 100 до 1000, мінімальний розмір елемента - 100 - 3 мкм.
Третій період розвитку ІМС - друга половина 70-х років, - характеризується швидким темпами виробництва мікросхем, кількість елементів від 1000 до 10000, мінімальний розмір елемента - 1 мкм.
Четвертий період припадає на початок 80-х років, він характеризується розробленням надвеликих ІМС, мінімальний розмір елемента - 0,1 мкм.
На п’ятому етапі розвитку ІМС - 80 - 90-ті роки широко використовуються мікропроцесори на базі великих та надвеликих інтегральних мікросхем. Сучасний шостий етап розвитку ІМС характеризується розвитком та застосуванням приладів функціональної електроніки.

## Slide 5
Інтегральні мікросхеми (ІМС) - мікроелектронні вироби, які виконують функцію оброблення сигналу і (або) накопичення інформації і мають високу щільність розміщення неподільно виконаних і електрично з'єднаних елементів, компонентів і кристалів, які щодо вимог до випробувань, приймання, постачання і експлуатації розглядаються як неподільні.
Елемент ІМС - конструктивно виділена і невіддільно від кристала сформована частина ІМС, яка реалізує функцію одного з електрорадіоелементів (наприклад, діода, транзистора, резистора, конденсатора) і щодо вимог до випробувань, приймання, постачання і експлуатації не може розглядатись як самостійний виріб, тому його не можна випробовувати, упаковувати та експлуатувати.
Компонент ІМС – частина ІМС, що реалізує функцію одного з електрорадіоделементів і щодо вимог до випробувань, приймання, постачання та експлуатації може бути виділена як самостійний виріб.
Базовий кристал ІМС – конструктивно виділена частина напівпровідникової пластини з певним набором сформованих елементів, електрично з'єднаних і (або) не з'єднаних між собою, яка використовується для створення ІМС за допомогою виготовлення міжелементних з'єднань.

## Slide 6
ВИРОБИ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ
ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА МІКРОСХЕМИ
МІКРОКОМПОНЕНТИ
Напівпровідникові Плівкові
Гібридні
Сумісні
ВІС
НВЧ-ІМС Мікропроцесори П’єзокерамічні
Теплові
Оптоелектронні П’єзоелектричні
Електрохімічні
Механічні
На ефекті Ганна
Іонні
Акустичні
Багатошарові печатні плати
Гнучкі кабелі
Індикатори Мікроперемикачі Елементи конструкцій

## Slide 7
Напівпровідниковою інтегральною мікросхемою (НІМС) називається ІМС, усі елементи і міжелементні з’єднання якої виконані в об’ємі або на поверхні напівпровідника. Напівпровідникова інтегральна мікросхема найчастіше являє собою кристал кремнію, в поверхневому шарі якого за допомогою методів напівпровідникової технології сформовані області, які еквівалентні елементам електричної схеми, та з’єднання між ними.

## Slide 8
  Плівковою інтегральною мікросхемою (ПІМС) називається ІМС, усі елементи і міжелементні з’єднання якої виконані у вигляді плівок :
  товстоплівкова інтегральна схема;
  тонкоплівкова інтегральна схема.
  Плівкові ІМС мають підкладку (плату) з діелектрика (скло, кераміка й ін.). Підкладки являють собою діелектричні пластинки товщиною 0,5-1,0 мм, ретельно відшліфовані і відполіровані.

## Slide 9
Гібридною інтегральною мікросхемою (ГІМС) називається ІМС, у якої пасивні елементи плівкові, а активні начіпні. Начіпні елементи - це мініатюрні, найчастіше безкорпусні діоди і транзистори, що являють собою самостійні елементи, які приклеюються (навішуються) у відповідних місцях до підкладки і з'єднуються тонкими провідниками з плівковими елементами схеми. Гібридні ІМС застосовуються як частини підсилювальних каскадів.

## Slide 10
Велика ІМС (ВІС) – це мікросхема, яка містить понад 1000 елементів і (або) компонентів для цифрових та понад 500 – для аналогових ІМС. У ВІС застосовуються багатошарові структури з декількома підкладками, які розміщені паралельно одна одній у кілька поверхів. Така система з’єднання елементів називається багаторівневим або багатошаровим розведенням.

## Slide 11
Надвелика ІМС (НВІС) –містить понад 100 тис. Елементів і (або) компонентів для цифрових ІМС із нерегулярною структурою побудови і понад 10 тис. – для аналогових ІМС. До цифрових ІМС із регулярною структурою побудови належать схеми запам'ятовувальних пристроїв. Великі та надвеликі ІМС є складними мікросхемами, в яких реалізуються блоки і навіть цілі системи. З цих причин вони не мають широкої універсальності й призначені переважно для конкретних типів апаратури.

## Slide 12
Гібридна ВІС (ГВІС) – це мікроелектронний пристрій високого ступеня інтегрованості, при виготовленні якого компонують плівкову багатошарову комутаційну плату на діелектричній підкладці і безкорпусні дискретні компоненти та ІМС, виготовлені окремо. Гібридний спосіб створення ВІС є універсальним, оскільки він поєднує переваги плівкової на напівпровідникової технологій, забезпечує можливість використання ІМС, що розрізняються як за функціональним призначенням, так і за конструктивним виконанням.

## Slide 13
Серія
1 40 УВ 11
Група (за конструктивно- технологічним виконанням)
Порядковий номер розробки ІМС даної серії
Підгрупа
Вид (за функціональним призначенням)
Порядковий номер розробки ІМС (за функціональною ознакою в даній серії)
Тип | Форма проекції тіла корпусу на площину підкладки | Розташування проекції виводів на площину підкладки | Розташування виводів щодо площини підкладки
1 | Прямокутна | В межах проекції тіла корпусу | Перпендикулярне
2 | Прямокутна | За межами проекції тіла корпусу | Перпендикулярне
3 | Кругла | В межах проекції тіла корпусу по колу | Перпендикулярне
4 | Прямокутна | За межами проекції тіла корпусу | Паралельне
Ки=lg N,

## Slide 14
Кремнієва ІМС Топологія ІМС 140УД14.
Топологія інтегральної мікросхеми- зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів ІМС та зв'язків між ними.

## Slide 15
Ступінь інтеграції | Кількість, елементів, компонентів у корпусі ІМС | Назва ІМС | Позначення в англомовній літературі
1 | 1…10 | МИС (мала ІС) | Integrated Circuit (1C)
2 | 10…102 | МИС або СИС (середня ІС) | 1C або Medium Scale Integration (MSI)
3 | 102 …103 | СИС або БИС (велика ІС) | MSI абоLarge Scale Integration (LSI)
4 | 103 …104 | БИС | Large Scale Integration (LSI)
5 | 104 …105 | СБИС (надвелика ІС) | Very Large Scale Integration (VLSI)
6 | 105 …106 | СБИС (надвелика ІС) | Very Large Scale Integration (VLSI)
7 | 106 …107 | СБИС (надвелика ІС) | Very Large Scale Integration (VLSI)
вище 7 | понад 107 | УБИС –( ультра велика ІС) | Ultra Large Scale Integration (ULSI)

## Slide 17: Мікроелектронні пристрої
Лекція 2. Фізичні основи мікроелектроніки

## Slide 18
Напівпровідники - широкий клас речовин, які характеризуються значеннями питомої електропровідності σ , проміжними між питомою електропровідністю металів σ~ та діелектриків σ~
(σ наведена при кімнатній температурі).
,

## Slide 19
Густина струму - це фізична величина, яка чисельно дорівнює заряду, що проходить через одиницю площі за 1 с, тобто:
Напівпровідник | Рухливість | Рухливість дірок
 | електронів при | при Т = 290 К,
 | Т = 290 К, м2/ (В .с) | м2/ (В . с)
Ge | 0,45 | 0,35
Si | 0,13 | 0,05
GaSb | 0,40 | 0,14
InAs | 3,30 | 0,04
InSb | 7,70 | 0,08

## Slide 20: Контактні явища у мікроелектронних структурах
Усі електричні контакти підрозділяють на три типи:
лінійні;
нелінійні;
інжекційні.
Омічні - це контакти, які мають лінійну вольт-амперну характеристику (ВАХ), малий електричний опір, не створюють форму сигналу та шумів.
Нелінійні контакти - це контакти, які мають нелінійну ВАХ, використовуються для випрямлення струму, детектування та генерації сигналів, помноження частоти.
Інжекційні контакти - це контакти, які використовують як джерело надлишкових носіїв заряду для їх проникнення у напівпровідник або діелектрик під дією електричного поля.

## Slide 21: Діод Шотткі
Схема контакту метал — напівпровідник (а) та його енергетична діаграма при нульовому (б), прямому (г) та зворотному(д) зміщенні
НВЧ-діод з переходом Шотткі на арсеніді галію:
1— SiO2; 2 —омічний контакт; 3 — смугова лінія з золота; 4 — n+GaAs;
5 — nGaAs; 6 —контакт переходу Шотткі

## Slide 22: Ефект Ганна
Ефект генерації високочастотних коливань електричного струму в напівпровіднику при достатньо великій напрузі, яка прикладається до нього.

## Slide 23: Мікроелектронні пристрої
Лекція 3. Напівпровідникові ІМС

## Slide 24
НІМС виготовляють на основі планарної технології напівпровідникових приладів. Усі елементи напівпровідникових ІМС (транзистори, діоди, резистори й ін.) формують у єдиному технологічному потоці в тонкому поверхневому шарі напівпровідникової пластини (підкладки) діаметром 40 - l50 мм і товщиною 0,2 - 0,4 мм.
Кристал – конструктивно виділена частина напівпровідникової пластини, що є функційонально закінченою НІМС, по периметру якої розміщені контактні площинки.
Корпус – частина конструкції ІМС, яка призначена для захисту від зовнішнього впливу і з'єднання із зовнішніми колами за допомогою виводів. Кристал кріплять до основи корпусу і, виконавши необхідні електричні з'єднання із зовнішніми виводами, герметизують.
НІМС:
а - підкладка;
б - з’єднання із зовнішніми виводами корпусу
а б

## Slide 25
Розрізняють чотири типи НІМС:
планарно-дифузійні (однокристальні) на біполярних (БП) структурах;
сумісні (з тонкоплівковими пасивними елементами);
на основі структур метал-діелектрик-напівпровідник (МДН));
багатокристальні.
Структура та електрична схема планарно- дифузійної НІМС
Структура та електрична схема багатокристальної НІМС

## Slide 26: Ізоляція елементів у НІМС
Ізоляція n-p-переходом
Ізоляція діелектричним шаром
Комбінована ізоляції
Ізоляція типу «кремній на сапфірі»

## Slide 27: Транзистори у НІМС
Біполярний транзистор - це напівпровідниковий електронний прилад, що має емітер і колектор одного типу провідності, між якими крізь тонкий шар бази іншого типу провідності проходить струм неосновних носіїв заряду, інжектованих із сильнолегованого емітера. Струмом керує напруга між базою та емітером або струм бази.
Графічне позначення БТ
Структура біполярного транзистора, виконаного за планарно - епітаксійною технологією із заглибленим n+-шаром та ізоляцією обернено зміщеним р-n-переходом

## Slide 28: Транзистори у НІМС
а б
Концентраційні профілі домішок в основних областях біполярного n+-р-n-транзистора (а); ідеалізована одновимірна модель біполярного транзистора (б).

## Slide 29: Діоди у напівпровідникових ІМС
Варіанти використання транзисторів
у діодному ввімкненні
БК-Е, час переключення з відкритого стану в закритий - одиниці наносекунд.
Б-Е, час переходу в десятки наносекунд.
Обидва ці випадки мають:
мінімальна ємність ~0,1-0,5 пкФ;
мінімальний зворотній струм 0,5-1,0 нА;
однак й мінімальну пробивну напругу -10 В
БЕ-К та Б-К, час переходу - десятки наносекунд; пробивна напруга - 40-50 В;
зворотній струм -15 - 30 нА.
Б-ЕК з паралельним з’єднанням обох переходів :
час переходу - 100нс;
максимальний зворотній струм до 40 нА.
Найчастіше використовуються випадки БК-Е та Б-Е.

## Slide 30: Напівпровідникові резистори Напівпровідникові конденсатори
Дифузійні резистори НІМС: р-типу (а), n-типу (б)
Температурний коефіцієнт опору (ТКО) дифузійних напівпровідникових резисторів b ~ 10-3 К-1.
Структура дифузійного конденсатора
Температурний коефіцієнт ємності (ТКЄ) складає величину~ 10-3 К-1,
напруга пробою Uп≤ 10В.

## Slide 31: Індуктивність у НІМС
Еквівалент індуктивності

## Slide 32: Мікроелектронні пристрої
Лекція 4. Плівкові та гібридні інтегральні мікросхеми

## Slide 33: Конструкція плівкових та гібридних ІМС
Структура гібридної ІМС (а), загальний вигляд товстоплівкової ІМС (б)
Основні переваги товстоплівкових мікросхем - невеликі витрати при експлуатації обладнання та можливість виготовлення резисторів великих номіналів.
Недоліком мікросхем на товстих плівках є труднощі при одержанні конденсаторів великої ємності (0,2 мкмФ/см2 і більше).

## Slide 34: Підкладки плівкових інтегральних мікросхем
Матеріал підкладки повинен мати:
високий питомий електричний опір ізоляції, низьку діелектричну проникливість та малий тангенс кута діелектричних втрат, високу електричну міцність для забезпечення якості електричної ізоляції елементів та компонентів як на постійному струмі, так і в широкому діапазоні частот;
високу механічну міцність в малих товщинах;
високий коефіцієнт теплопровідності для ефективної передачі теплоти від тепловиділяючих елементів та компонентів до корпусу (для ІМС) або елементам конструкції блока (для мікрозборок);
високу хімічну інертність до осаджених матеріалів для зменшення нестабільності параметрів плівкових елементів, зумовленої фізико-хімічними процесами на границі плівка - підкладка;
високу фізичну та хімічну стійкість до високої температури в процесі нанесення тонких плівок, термообробки при формуванні товстих плівок та зборки ІМС;
стійкість до хімічних реактивів при електрохімічних та хімічних методах обробки та формування плівкових елементів;
мінімальне газовиділення у вакуумі з метою уникнення забруднення плівок, які наносяться;
здатність до хорошої механічної обробки;
(поліруванню поверхні, різки).

## Slide 35: Підкладки плівкових інтегральних мікросхем
Підкладка - це заготовка для нанесення елементів гібридних та плівкових ІМС, міжелементних або міжкомпонентних з’єднань, а також контактних площадок.
Скло. Боросилікатні та алюмосилікатні сорти скла. Шляхом листового прокату одержують досить гладку поверхню без полірування.
Недолік підкладок із скла - мала теплопровідність, що не дозволяє застосовувати їх при підвищеному нагріві. При інтенсивному нагріві використовують скло «Пирекс», кварц та кварцове скло.
Кераміка на основі окисі алюмінію, кераміка «Поликор» та берилієва кераміка.
Перевага - висока теплопровідність.
Недолік -значну шорсткість поверхні (декілька тисяч ангстрем) Зниження шорсткості досягається глазуруванням поверхні кераміки тонким шаром спеціального скла або тонким шаром окисі танталу. При цьому висока теплопровідність керамічної основи поєднується з гладкою поверхнею скляної глазурі.

## Slide 36: Підкладки плівкових інтегральних мікросхем
Ситал - склокерамічний матеріал, який одержують шляхом термообробки (кристалізації) скла. Його можна пресувати, витягувати, прокатувати та відливати центробіжним способом.
Видержує в повітряному середовищі різкі перепади температури від -60 до +700оС.
Має високий електричний опір, який зменшується з підвищенням температури.
По електричній міцності не поступається вакуумній кераміці, а по механічній міцності в два-три рази перевищує скло.
Має високу хімічну стійкість до кислот, не пористий, дає незначну усадку, газонепроникний і має малу газовіддачу при високих температурах.
Фотоситал- склокристалічний матеріал, який одержують шляхом кристалізації світлочутливого скла. Складається з окислу кремнію (75%), окислу літію (11,5%), окислу алюмінію (10%) та окислу калію (3,5%) з невеликими добавками азотнокислого срібла та двоокису церію.
Стійкий до кислот, має високу механічну та термічну стійкість, його теплопровідність в декілька разів більша, ніж у ситалу.

## Slide 37: Конструктивно-технологічні особливості і робочі характеристики плівкових елементів ГІМС
У мікроелектроніці на основі тонких металевих плівок виконують наступні конструктивні елементи:
плівкові резистори;
електроди і струмопроводи (електроди плівкових конденсаторів, струмопроводи спіральних індуктивностей, монтажні провідники,контактні площадки, затвори МДН - транзисторів);
допоміжні елементи (підшари струмопровідних плівок, масок і ін.). \=
Основні вимоги до плівок:
висока питома провідність;
висока адгезія з поверхнею підкладки або з плівкою яка лежить нижче;
малий коефіцієнт теплового розширення.
Товщина металевих плівок змінюється в межах 2000 – 10000 Å. Мінімальна ширина провідників обмежується розрізнювальною здатністю процесів фотолітографії і складає 4 - 20 мкм.

## Slide 38: Конструктивно-технологічні особливості і робочі характеристики плівкових елементів ГІМС
Електрофізичні параметри плівкових матеріалів
Матеріал плівки | ρ .108, Ом·м | b .103, К-1
Аl | 2,8 | 4,2
Au | 2,4 | 3,8
Ag | 1,6 | 4,0
Cu | 1,7 | 4,3
Ni | 7,3 | 6,5
Cd | 10,0 | 4,0
Ni-Cr | 100,0 | 1,7
Pd | 10,7 | 3,8
Іn | 9,0 | 4,7

## Slide 39: Плівкові резистори
Види резисторів мікросхем
Матеріал резистора | Матеріал контактних площинок | R, Ом/ | b х 104 град-1
Хром | Cu | 500 | 0,6
Ніхром | Cu | 300 | 1,0
Тантал ТВЧ | Al з підшаром V (Ni-Cr) | 100 | -2,0
Сплав РС-3001 | Au з підшаром Cr (Ni-Cr) | 1000-2000 | -0,2
Полісиліцій р-типу | Алюміній | 50 - 250 | +0,5.-25
Полісиліцій п+-типу | Алюміній | 2 - 5 | +1,0

## Slide 40: Плівкові конденсатори
C = C0 S + Cp P = (ee 0 /d )S + Cp P,
C = C0 S = (ee 0 /d )S.
Конденсатори ІМС
C = bC et L,
Гребінчата структура конденсатора

## Slide 41: Плівкові конденсатори
Матеріал | ε | ξ max 10-5, В/мм | C0, пФ/мм2 | U, B | 
Монооксид Si | 5 - 6 | 2,0 – 3,0 | 50 100 | 60 30 | 
Монооксид Ge | 11 - 12 | 1,0 | 50 100 1500 | 10 7 5 | 
Боросилікатне скло | 4 | 3,0 – 4,0 | 25 50 100 | 24 15 10 | 
Трисульфід Sb | 14 | 2,0 | 50 100 | 10 5 | 
Пентаоксид Ta | 23 | 2,0 | 600 1000 | 15 10 | 
Діоксид Si | 4 | 1,5 - 10,0 | 50 100 |  | 

## Slide 42: Індуктивні елементи
Індуктивні елементи ІМС

## Slide 43: R - C структури
Характеристика RС-нульового фільтру ІМС
Застосовують два типи RС-структур: R-C-nR і C-R-nC. За виконанням структура R-C-nR подібна до плівкового конденсатора з високоомними обкладинками з опорами R і nR (n - сталий коефіцієнт). Структура С-R-пС складається з двох конденсаторів ємністю С і пС, які мають спільну обкладку з високоомного матеріалу з опором R. Якщо п = 0, то обидві структури перетворюються на просту конструкцію RС-типу.
- питомий поверхневий опір резистивної смужки;
- питома ємність конденсатора;
- довжина резистивної смужки.

## Slide 44: Характеристики плівкових матеріалів провідників та контактних площадок
  У гібридних інтегральних мікросхемах з’єднання між елементами виготовляють з металевих плівок, якім необхідно мати наступні властивості:
  високу електропровідність (низький питомий опір);
  достатньо високу адгезію до діелектричної підкладки;
  корозійну стійкість;
  забезпечувати можливість приєднання контактів з дроту.
Матеріал | Товщина, нм | Питомий опір, Ом.м | Спосіб приєднання зовнішніх виводів
Шар 1 Ni-Cr Шар 2 Cu Шар 3 Ni | 10 - 30 400 - 1000 50 – 70 | 0,02 - 0,04 | Зварювання непрямим імпульсним нагрівом
Шар 1 Ni-Cr Шар 2 Cu Шар 3 Ag | 10- 30 400 - 1000 80 – 100 | 0,02 - 0,04 | Пайка мікропаяльником; зварювання непрямим імпульсним нагрівом
Шар 1 Ni-Cr Шар 2 Cu Шар 3 Au | 10 - 30 600 - 800 50 – 60 | 0,02 - 0,04 | Пайка мікропаяльником; зварювання непрямим імпульсним нагрівом
Шар 1 Ni-Cr Шар 2 Al Шар 3 Ni | 40- 50 250- 350 50 – 70 | 0,10 - 0,20 | Зварювання подвійним електродом

## Slide 45: Мікроелектронні пристрої
Лекція 5. Великі інтегральні схеми

## Slide 46
Збільшення числа елементів і зростання функціональної густини обумовили створення мікросхем з високим ступенем інтеграції - великих інтегральних схем (ВІС).
Основними параметрами, що характеризують конструктивно-технологічні і схематичні особливості ВІС, є:
ступінь інтеграції;
функціональна складність;
інтегральна густина;
функціональна густина;
інформаційна складність.

## Slide 47
Функціональна складність - середнє число перетворень у мікросхемі, що припадають на одну змінну:
- кількість однокаскадних логічних елементів в
інтегральній мікросхемі;
- кількість розгалужень на
виході кожного і-го каскаду;
- кількість змінних, поданих на входи інтегральної мікросхеми.
Інтегральна густина - кількість елементів, які припадають на одиницю площі ВІС:
Функціональна густина - кількість перетворень з однією змінною, які припадають на одиницю площі ВІС:

## Slide 48
Інформаційна складність - середня кількість елементів у ВІС, які припадають на перетворення однієї змінної:
За видом інформації, яка оброблюється, ВІС можна класифікувати на цифрові й аналогові.
Цифрові ВІС використовують у пристроях обробки інформації, до яких відносяться напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої, багаторозрядні регістри, лічильники, суматори .
Прикладами аналогових ВІС є перетворювачі напруга - код і код - напруга, блоки апаратури зв'язку (тракти високої і проміжної частот, формувачі сигналів, багатокаскадні схеми радіопристроїв і т.д.).

## Slide 49
За ступенем застосованості в розробках апаратури розрізняють ВІС загального і спеціального призначення.
Цифрові ВІС загального призначення: напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої, регістри, дешифратори.
Аналогові ВІС загального призначення - це системи взаємного перетворення напруги в код, прецизійні операційні підсилювачі вищого класу, підсилювачі для високоякісного відтворення звуку та інші пристрої.
АналоговІ ВІС спеціального призначення: підсилювальні тракти радіоприймальних і радіопередаючих пристроїв на фіксовані частоти.
Цифрові ВІС спеціального призначення: мікропроцесори компьютерів.

## Slide 50: Мікроелектронні пристрої
Лекція 6. Сучасні напрямки розвитку електроніки

## Slide 51
Функціональна мікроелектроніка - це галузь електроніки, яка дозволяє реалізувати певну функцію апаратури без застосування стандартних базових елементів на основі фізичних явищ у твердих тілах.
Динамічна неоднорідність представляє собою локальний об'єм на поверхні або всередині середовища зі специфічними властивостями, який не має всередині себе статичних неоднорідностей та генерується не в процесі виготовлення функціонального пристрою, а в процесі експлуатації або під дією зовнішніх факторів.
1- континуальне середовище;
2-динамічна неоднорідність;
3-генератор динамічних неоднорідностей;
4- детектор динамічних неоднорідностей;
5 – пристрій керування.

## Slide 52
Хемотроніка (іоніка) - розділ електроніки, змістом якого є теорія і практика електрохімічних перетворювачів для нових типів керуючих, інформаційних, обчислювальних і вимірювальних пристроїв.
Дифузія - це поширення іонів унаслідок різниці концентрацій.
Конвекція - переміщення самого розчину за рахунок різниці густини.
Міграція (аналог дрейфу носіїв заряду) - переміщення іонів під дією електричного поля або поля, створеного різницею потенціалів на електродах.
Найпростіша електрохімічна комірка
1,3 – електроди; ВАХ симетричної
та несиметричної комірок.
2- електроліт.

## Slide 53
Схема будови електрокінетичної комірки
2, 8 -пориста перегородка;
1,7 – електроди у вигляді металевих сіток;
3,6 - камери, заповнені електролітом;
4 і 5 - гнучкі мембрани.
Магнітоелектроніка - галузь електроніки, яка присвячена теорії і практиці створення пристроїв, що ґрунтуються на явищах електромагнетизму та магнітної індукції, таких, як намагнічування, перемагнічування, розмагнічування осердь імпульсним або безперервним струмом, виникнення ЕРС в провіднику, який рухається, під дією магнітного поля.
Схема утворення ЦМД: а - домени за відсутності магнітного поля,
б - ЦМД, які утворилися під дією зовнішнього магнітного поля.
Генератор доменів Магніторезистивна петля для зчитування інформації.

## Slide 54
Схематичне пояснення магніторезистивного ефекту
Конструкція (а) і вольт-амперна характеристика (б) магнітодіода.
Магнітодіоди - це напівпровідникові діоди з р-n – переходом, в яких вольт-амперна характеристика змінюється під дією магнітного поля.

## Slide 55
Магнітотранзистори - це транзистори, в яких вихідний струм визначається магнітним потоком, що проходить через нього, а інші характеристики та параметри змінюються під впливом магнітного поля.
Магнітотранзистори класифікують на чотири типи: одноперехідні (ОПТ), одноколекторні (ОКТ), двохколекторні (ДМТ) та польові (ПМТ).
Одноперехідні – магнітотранзистори, що діють на основі модуляції опору бази носіїв заряду, які інжектуються із емітера та мають S-подібну вхідну характеристику.
Вхідна характеристика ОПТ:
крива 1 – В=0;
крива 2 – В = 0,3 Тл;
крива 3 – В = 0,6 Тл
= 2.103 В/АТл.

## Slide 56
2. Одноколекторні – вертикальні біполярні транзистори (області емітера, бази та колектора розташовані один за одним в напрямку від поверхні в глибину напівпровідника), в яких під дією магнітного поля відбувається викривлення траєкторії носіїв заряду емітера, що приводить до збільшення ефективної довжини бази та відхиленню частини носіїв від колектора.
g = 2.104 В/АТл.
Вхідна характеристика (а) та схематичне зображення руху носіїв заряду (б) в одноколекторному магнітотранзисторі:
крива 1 – 25 В;
крива 2 – 20 В,
крива 3– 15 В

## Slide 57
3. Двохколекторні магнітотранзистори – біполярні транзистори, в яких колектори К1 і К2 розміщуються симетрично відносно емітера. За відсутності магнітного поля струм емітера поділяють на дві рівні частини, які потрапляють на колектори .
Структура та схема ввімкнення ДКТ
  Польові магнітотранзистори – польові транзистори, в яких опір каналу (вбудованого або індукованого) змінюється під дією магнітного поля .
Структура ПМТ з p-n-переходом:
D – сток, S – витік, G - джерело
Ефект Холла – це гальвано -магнітний ефект, який полягає у тому, що при протіканні струму в напівпровіднику виникає поперечна різниця потенціалів, якщо на цей напівпровідник діє магнітне поле, вектор якого перпендикулярний до напрямку струму.

## Slide 58
Магнітотиристори – це напівпровідникові тиристори типу p-n-p-n, в яких напругу ввімкнення можна змінювати, впливаючи зовнішнім магнітним полем.
ВАХ Si- магнітотиритора, відстань між р-областями 100 мкм:
1 – В=-1 Тл;
2– В = -0,8 Тл;
3 – В=-0,4 Тл;
4 – В = 0;
5 – В = 0,4 Тл;
6 – В = 0,8 Тл
Емітер виконує роль аноду (А),
керуючі і електроди (с1, с2)

## Slide 59
Акустоелектроніка - галузь електроніки, яка присвячена теорії і практиці створення пристроїв, заснованих на акустроелектроній взаємодії, які служать для перетворення та обробки сигналів.
Принцип будови акустоелектронного приладу на поверхневих акустичних хвилях
Основними параметрами перетворювачів на поверхневих акустичних хвилях є: внесене загасання, вхідний та вихідний опір, частотна вибірковість, смуга частот, що пропускаються.
Лінії затримки на поверхневих акустичних хвилях звичайно вносять загасання 0,5 - 1,5 дБ.
Верхня частота, на якій працюють такі лінії, досягає 2 ГГц.
Відносна смуга пропущення від часток відсотка до 100%.
Тривалість затримки складає одиниці - сотні мікросекунд.
Затримка може бути фіксованою чи регульованою.
Динамічний діапазон ліній затримки 80 - 120 дБ.

## Slide 60
Оптоелектроніка - це галузь електроніки, яка присвячена теорії і практиці створення приладів та пристроїв, заснованих на перетворенні електричних сигналів в оптичні та навпаки.
Оптичний напрям базується на ефектах взаємодії твердого тіла з електромагнітним випромінюванням (голографія ,фотохімія ,електрооптика).
Електронно-оптичний використовує принцип фотоелектричного перетворення при внутрішньому фотоефекті з одного боку, та фотолюмінесценції - з іншого (волоконні лінії зв'язку ).
Головна проблема оптоелектроніки - суттєве зменшення паразитних зв'язків між елементами однієї мікросхеми та між мікросхемами.
Найважливішими матеріалами оптоелектроніки є такі речовини, як: GaAs, BaF2, CdTe (для виготовлення підкладок); структури GaAlAs/GaAs/GaAlAs (електрооптичні модулятори); SiO2 (матеріал для ізоляції), Si, CdHgTe, PbSnSe (фотодіоди, фототранзистори).
У деяких ІМС використовуються Ni, Cr, та Ag.

## Slide 61
Кріогенна електроніка (кріотроніка) - галузь електроніки, що займається питаннями застосування електронних явищ, що відбуваються в різних речовинах при низьких температурах.
Дротовий кріотрон
Плівковий кріотрон
Біоелектроніка (біоніка) - це один з напрямів біоніки, який вирішує задачі електроніки на основі аналізу структури та життєдіяльності живих організмів.
Схема нейрона