## Slide 1
Модель шаровых упаковок.
Кристаллические структуры
металлов

## Slide 2
Для металлов характерна металлическая связь.
По энергии металлические связи близки к ковалентным, но имеют отличия:
1. Металлическая связь не имеет четкого направления в пространстве. Атомы в металле обычно равномерно окружены соседними атомами.
2. Металлическая связь не насыщается. Для большинства металлов характерны высокие координационные числа к.ч.= 12 – 14
Поэтому расположение атомов в кристаллическом металле можно описать как плотную (без пустых промежутков) или плотнейшую (дальше не уплотняемую) упаковку шаров одинакового радиуса. Радиус такого шара,
равный половине расстояния между ближайшими атомами металла,
называется металлическим радиусом. Энергия металлической связи
тем выше, чем больше «шаров» касается друг друга (т.е. чем больше к.ч.)
и чем меньше объем кристалла, не занятый шарами (т.е. чем выше
коэффициент упаковки)

## Slide 3: Модель шаровых упаковок
В модели предполагается, что шары -
материальные частицы одного сорта;
имеют сферическую симметрию;
равны по размеру;
несжимаемы;
притягиваются друг к другу;
сферичность не нарушается (атомы не поляризуются);
касаются друг друга и заполняют большую часть
пространства.

## Slide 4: Основные параметры
Эффективный радиус – минимальное расстояние, на которое центр сферы данного атома может приблизиться к поверхности сферы соседнего атома. Для атомов металлов расстояние между соседними атомами нужно разделить пополам (для структуры меди межатомные расстояния Cu – Cu = 2.55A и R = 1.28A)

## Slide 5: Параметры, описывающие геометрический характер структуры
Координационное число (КЧ) – число ближайших к данному атому (иону) соседних атомов (ионов) в структуре кристалла.
2. Координационные полиэдры (КП) или многогранники (КМ) – характеризуют геометрию расположения атомов вокруг центрального атома
Основной критерий для подсчета КЧ и выделения КП –межатомные расстояния (длины связей). Этот критерий не является абсолютным.

## Slide 6
3. Число структурных единиц (атомов, ионов), приходящихся на элементарную ячейку, Z (число формульных единиц):
атом в вершине Z = 1/8  8 =1
атом на ребре Z = 1/4  12 = 3
атом на грани Z = 1/2  6 = 3
атом внутри ячейки Z = 1
Тип химической формулы можно определить из структурных данных, посчитав число атомов каждого сорта, приходящихся на элементарную ячейку. Для простых веществ число формульных единиц соответствует числу атомов в элементарной ячейке.

## Slide 7
4. Коэффициент плотности упаковки – отношение объема, занятого атомами, к объему элементарной ячейки: k = (Vатомов)/Vячейки = (4 R3Z)/3Vячейки

## Slide 8: Плотность шаровых упаковок
Коэффициент плотности упаковки: k = (Vатомов)/ Vячейки
Расчет V  объема элементарной ячейки выполняется по следующим формулам:
ПКК: V = а3, a = 2R, k = 52.36% = 0.52
ПГК: V = a2c sin120°, a = 2R, c = 2R, k = 60.46% = 0.60
ОЦК: V = а3, а = 4R3, k = 68.02% = 0.68
ГЦК: V = а3, а = 2R2, k = 74.05% = 0.74
ГПУ: V = a2c sin120°, a = 2R, c = 4R2/3, k = 74.05% = 0.74

## Slide 9
Плоские двумерные слои
Плотная упаковка («кладка») –
тетрагональный слой
p4mm
Плотнейшая упаковка –
гексагональный слой
p6mm

## Slide 10
Примитивная
кубическая (ПКК)
Z = 1; КЧ = 6; КП – октаэдр
P m3 m;
k = 0.52
Возможные способы наложения слоев:
1. Наложение плотных слоев плотным образом (ПКК)
кубическая
пустота
r = 0.73 R
тип Po

## Slide 11
R
r
ПКК, кубическая пустота
a = 2R; a√3 = 2R + 2rкуб
rкуб. = R(√3–1) ≈ 0.73R
На 1 атом приходится
1 куб. пустота

## Slide 12
Примитивная гексагональная
(ПГК); a=b=c, =1200
Z = 1; КЧ = 8; КП – гексагональная
бипирамида; P6/mmm; k = 0.60
2. Наложение плотнейших слоев плотным образом, «кладка» плотнейших шаровых слоев (ПГК)
…ААААА…
2 тригонально-призматические пустоты в центрах
тригональных призм rт.п.≈ 0.53R
(карбиды вольфрама )

## Slide 13
Z = 2; КЧ = 8 + 6; КП – куб или ромбододекаэдр;
I m3 m;
k = 0.68
3. Наложение плотных слоев плотнейшим образом (объемноцентрированная кубическая решетка) ОЦК
тип W (Fe)

## Slide 14: Структурный тип -W (-Fe)
КЧ = 8, КП – куб
КЧ = 8 + 6,
КМ – ромбододекаэдр
(12 одинаковых граней - ромбов)
a = 3.16 для -W,
a = 2.87 для -Fe
Im-3m, Z = 2

## Slide 15
B
…ABABAB…
двухслойная ПШУ
A
A
B
С
…ABCABC…
трехслойная ПШУ
4. Наложение плотнейших шаров плотнейшим образом (плотнейшие шаровые упаковки (ПШУ))

## Slide 16
A
B
A
ГПУ (...АВАВА....)
a=b, c=1.63a, =1200
Z = 2; КЧ = 12; КП – антикубооктаэдр (6m2);
P63/mmс;
k = 0.73
Двухслойная ПШУ
= гексагональная плотнейшая упаковка (ГПУ)
слой А
слой В
слой А
Be, Zn, Cd, -Ce, Tl, Ti, Zr, Hf,
-Cr, -Co, Ru, Os и др.
тип Mg

## Slide 19: Структурный тип Mg
P63/mmc, Z = 2
КЧ = 12,
КП – гексагональный аналог кубооктаэдра
a = 3.21, c = 5.21, c/a = 1.63

## Slide 20
тетраэдрические пустоты (8)
Трехслойная ПШУ
= кубическая плотнейшая упаковка (КПУ)
= гранецентрированная кубическая решетка (ГЦК)
слой C
слой B
слой А
слой А
слой B
слой C
F m3 m
Z=4
октаэдричесие пустоты (4)
тип Cu

## Slide 21
Z = 4; КЧ = 12; КП – кубооктаэдр (m 3 m);
F m3 m; k = 0.73
Ag, Au, Ca, Al, Th, Pb, Nb, -Fe, =Co, Ni, Rh, Pd, Ir, Pt и др.

## Slide 22
Многослойные плотнейшие упаковки в металлах
La …ABCBABCB…
-Sm …ABABCBCACАВ…
Mg …ABABAB…
Cu …ABCABC…
г г г г
к к к к
к г к г к г
к г г к г г к г г к

## Slide 23: Многослойные плотнейшие упаковки в металлах
В многослойной структуре слой, лежащий между двумя одинаковыми слоями, называется гексагональным и обозначается (г), слой, лежащий между различными слоями, называется кубическим (к).
Какова слойность упаковки ккгккгккгккг?

## Slide 24
1. «Раздвигание» плотнейших слоев в ГПУ Отклонение от идеального отношения c/a = 1,633
в структурах некоторых металлов
а) Ве, c/a = 1,57
б) идеальная решетка
в) Cd, c/a = 1,89
для Zn с/a = 1.87

## Slide 25: 2. Сжатие ГЦК вдоль с: Fm3m → I4/mmm (In)
a = 3.25, c = 4.95, c/a = 1.52
КЧ = 12, КП – кубооктаэдр (немного искаженный)

## Slide 26: 3. Сжатие ГЦК вдоль диагонали3: Fm3m → R3m, : 60→72.5 (Hg)
КЧ = 12
КМ – кубооктаэдр (сильно искаженный)
R3m, Z = 3 (3m)
a = 3.46, c = 6.68

## Slide 27: 4. Близкие энергии для разных электронных состояний атома металла с изменением его радиуса: упаковка шаров разного диаметра, усложнение структур (-Mn, Z=58; -Mn, Z=20; Ln, Ас); также интерметаллиды
Ln: P63/mmc, Z = 4( -3m,-6m2) т.е. в кристалле есть симметрически независимые атомы.

## Slide 28
КЧ = 12 для всех атомов, но
КМ симметрически независимых атомов разные: кубооктаэдр (немного искаженный) для светлых (рис. слева) и гексагональный аналог кубооктаэдра для более темных

## Slide 29
1/2
1/4,
3/4
1/4,
3/4
Структурный тип «-W», он же интерметаллид А-15,
Nb3Sn
W1 (Sn)
W2 (Nb)
1/2 1/2
1/2 1/2
W1 (черные атомы) КЧ = 12
КМ – икосаэдр с симметрией m-3 (из 20 граней-треугольников правильными являются 8, остальные – равнобедренные;
W2 (синие атомы) КЧ = 14

## Slide 31: Виды пустот в плотных кладках
- Кубическая пустота

## Slide 32: тригонально-призматические пустоты
Примитивная гексагональная
(ПГ); a=b=c, =1200
P6/mmm
k=0.60

## Slide 33: Пустоты в шаровых упаковках

## Slide 34: Виды пустот в плотнейших упаковках Кубическая плотнейшая упаковка (КПУ или ГЦК)
октаэдрические пустоты
тетраэдрические пустоты

## Slide 35: Виды пустот в плотных кладках Объемноцентрированная кубическая (ОЦК)
Искаженные октаэдрические пустоты
Искаженные тетраэдрические пустоты

## Slide 36
ПК, кубическая пустота
a = 2R; a√3 = 2R + 2rкуб
rкуб. = R(√3–1) ≈ 0.73R
1 куб. пустота : 1 атом
ГЦК, октаэдрические пустоты (1:1)
a = 2R; a√2 = 2R + 2rокт
rокт = R(√2–1) ≈ 0.41R
тетраэдрические пустоты (2:1)
a √3 = 2R + 2rтетр
a √2 = 2R
rтетр ≈ 0.22R
также для ГПУ
R
r
Радиусы пустот в упаковках шаров

## Slide 37: Пустоты в шаровых упаковках
О
Q
P
(2/3)asin60
(1/3)asin60
asin60

## Slide 38
Полиморфизм
Существование различных кристаллических форм одного вещества
в разных внешних условиях (Т, р). Характерен для всех металлов.
Се, p < 12.3 кбар: ГЦК, а=5.14 Å
р > 12.3 кбар: ГЦК, а=4.84 Å
6s24f15d1 → 6s24f25d0
«вдавливание» 5d-электрона
на 4f-подоболочку
Hp: Fe (ГПУ) → 1 бар
легирование
FeFe) Fe Fe жидкость
ОЦК ОЦК, ГЦК ОЦК
Tc=769
917
1394
1535
t, oC
ферромагн.
парамагн.
Полиморфизм железа

## Slide 39
Твердые растворы
1. Замещения
2. Вычитания
3. Внедрения

## Slide 40
Cu3Au:
Твердые растворы замещения
Условия изоморфного замещения атомов М на М’:
Одинаковый структурный тип М и М’
2. Близость атомных радиусов (10–15%)
Cu75Au25 (закаленный сплав): F m3 m, ГЦК Au(25%)+Cu(75%)
Cu3Au (отожженный сплав; аурокуприд): P m3 m
Cu75Au25:
Cu: 0.5, 0.5, 0 и др.
x/a y/b z/c
Au: 0, 0, 0 и др.
CuxAu1-x, NaxK и т.д.: статистическое заселение позиций в элементарной
ячейке атомами М и М’. Упорядоченное заселение: интерметаллиды

## Slide 41
Электронные эффекты в твердых растворах
Переход к другому структурному типу
при изменении числа электронов ne
на 1 атом в ячейке
(правило Юма – Розери)
Сплавы CuxZn1-x (латуни) и AgxCd1-x
ne 1–1.4 1.48–1.60 1.68–1.7
ГЦК ОЦК ГПУ
Возникновение дефектов
при повышении ne
(фазы вычитания)
NixAly= Nix□yAl1-x-y
вакансия
ГЦК
VF=0.68 VБр
ОЦК
VF=0.74 VБр

## Slide 42
Фазы внедрения в «решетку» металла:
(часто нестехиометрические):
гидриды, карбиды, нитриды, оксиды
Пример: карбиды вольфрама
W2C: P63/mmc, ГПУ со статистическим заполнение ~половины
(0.34–0.52) октаэдрических пустот
WC1-x: F m3 m, ГЦК, заполнены 0.59–0.92 октаэдрических пустот
(«тип NaCl»)
WC : P6/mmm, ПГ, атомы С в 1/2 тригонально-призматических пустот
(стехиометрический); а=2.88Å, с=2.81Å
(кратчайшее расстояние W–W в W (ОЦК) 2.74 Å)

## Slide 43
кубооктаэдр
(m3m); ГЦК
антикубооктаэдр
(6m2); ГПУ
икосаэдр
(m5); McKay
[Rh13Hx(CO)26]q−
[Au13(PR3)10Cl2]3+
Окружение атомов металла с к.ч.=12
Pd19 в Pd23(CO)22(PEt3)6