## Slide 1: НАЛАШТУВАННЯ КРІСЕЛ КОЛІСНИХ

## Slide 2: Налаштування: що воно включає?
На етапі налаштування користувач крісла колісного і персонал разом перевіряють, що:
• крісло колісне правильного розміру і було здійснено всі необхідні налаштування та регулювання для забезпечення правильного положення тіла;
• крісло колісне і подушка допомагають користувачу прямо сидіти;
• якщо було приписано протипролежневу подушку, то ця подушка зменшує тиск.

## Slide 3: Успішна практика налаштування
За можливості, налаштування має здійснювати особа, яка проводила обстеження.
Завжди починайте перевіряти налаштування у стані спокою, а потім у процесі руху, коли користувач їде самостійно або коли його/її везуть
Перевіряйте налаштування у наступному порядку:
перевірте розмір і позиції
складових, які регулюються;
перевірте поставу;
перевірте рівень тиску;
перевірте налаштування
під час їзди.

## Slide 4: Ширина сидіння
Правильне налаштування:
Не повинно бути зазорів. Як перевірити
• Проведіть пальцями між стегнами користувача і боковинками крісла колісного.
Ваші пальці мають проходити вільно без затискання.
Переконайтеся в тому, що боковинки крісла колісного не тиснуть на ноги користувача.
Це особливо важливо, коли користувач не відчуває тиску в ділянці стегон (внаслідок порушення чутливості).
Постійний тиск у ділянці стегон зі сторони боковинки може призвести до утворення пролежня.

## Slide 5: Глибина сидіння
Правильне налаштування: Зазор у два пальці (30 мм) між підколінним кутом і подушкою.
Як перевірити
• Переконайтеся в тому, що користувач крісла колісного сидить рівно.
• Проведіть рукою між подушною і внутрішнім підколінним кутом. Зазор має бути достатньо широким, щоб помістити два пальці (30 мм). Длякористувача з довгими ногами він може бути більшим. Допустимий показник до 60 мм.
• Проведіть рукою вниз по гомілці ззаду і переконайтеся, що вона не торкається сидіння чи подушки.
• Завжди перевіряйте обидва боки

## Slide 6
Сидіння, яке правильно налаштоване по глибині, забезпечує добру опору стегнам. Це зменшує тиск у ділянці сідничних кісток і допомагає уникнути утворення пролежнів. Якщо сидіння надто глибоке, користувач не може спрямо сидіти. Якщо параметри правого і лівого боку відрізняються, то приписувати крісло колісне потрібно, орієнтуючись на мірку коротшої ноги.

## Slide 7: Висота підніжок
Правильне налаштування:
Стегна повністю лежать на подушці без зазорів. Стопи повністю стоять на підніжках без зазорів. Як перевірити
• Проведіть рукою між стегном і подушкою. По всій довжині стегна тиск має бути рівномірним і зазорів бути не повинно.
• Перевірте положення кожної стопи на підніжці. Стопа має стояти на підніжці з переднього і заднього краю, без зазорів. Якщо під стегном є зазори, то, ймовірно, підніжка надто висока. Якщо є зазори під стопою, ймовірно, підніжка надто низька.

## Slide 8: Висота спинки
Правильне налаштування: Правильно налаштована спинка має забезпечувати необхідну опору і давати змогу активному користувачу вільно рухати плечима для самостійного пересування на кріслі колісному. Як перевірити
• Запитайте користувача крісла колісного, чи зручна спинка.
• Поспостерігайте за тим, як втримується рівновага тулуба над стегнами.
• Зверніть увагу на те, чи зручно користувачу їхати на кріслі колісному і чи не заважає йому спинка під час їзди

## Slide 10: Позиція задніх коліс: для самостійного пересування
Правильне налаштування: Коли користувач крісла колісного кладе руки на ободи, його/її лікті мають утворювати прямий кут. Як перевірити
Попросіть користувача взятися за ободи у верхній частині. При цьому лікті мають згинатися під кутом 90°.

## Slide 11
Також, разом з користувачем перевірте правильність положення задніх коліс для підтримання рівноваги (передня позиція для активного користування кріслом колісним, задня – для безпеки). Якщо користувачу крісла колісного потрібно, щоб задні колеса були в «безпечній» позиції (зміщені назад), це означає, що руки також слід відводити дещо далі назад, що є ідеальним для їзди. Поясніть цей компроміс користувачу крісла колісного. Будь-яке регулювання позиції задніх коліс також вимагає регулювання гальм з подальшою перевіркою їхньої роботи.

## Slide 12: Висота сидіння: для пересування за допомогою ніг
Правильне налаштування:
• Коли користувач прямо сидить у кріслі колісному та спирається на спинку, у нього/неї має бути можливість поставити ноги на підлогу.
Як перевірити
Попросіть користувача сісти прямо, спираючись на спинку, і поставити на підлогу ногу, з допомогою якої він/вона пересувається. При цьому стопа має повністю стояти на підлозі.

## Slide 13
Якщо сидіння надто високе, персонал служби із забезпечення кріслами колісними може спробувати:
• зменшити висоту подушки;
• прикріпити жорстке сидіння на нижчому рівні порівняно з його початковою позицією (для цього рекомендується отримати технічну консультацію чи допомогу). Якщо користувач пересувається зусиллям однієї ноги, а інша нога стоїть на підніжці, перевірте тиск у ділянці сідничної кістки з боку ноги, яка стоїть на підніжці.

## Slide 14: Перевірте поставу

## Slide 15: Перевірте рівень тиску

## Slide 16: Перевірте налаштування у процесі їзди
На останньому етапі перевіряється налаштування крісла колісного під час руху. Якщо користувач не в змозі пересуватися самостійно, попросіть члена родини або особу, яка забезпечує догляд, штовхати крісло колісне.
Зверніть увагу на такі моменти.
• Чи забезпечує спинка достатньо простору для того, щоб користувач міг вільно рухати плечима при самостійному пересуванні?
• Чи стоять стопи користувача постійно на підніжках?
• Чи правильно вибрано позицію задніх коліс для цього користувача?