## Slide 1: Глава 1. Отходы черной и цветной металлургии

## Slide 2: 1.1. Общая классификация отходов
Отходы производства - это остатки сырья, материалов и полуфабрикатов. образующиеся в процессе производства продукции, которые частично или полностью утратили свои качества и не соответствуют стандартам.
Отходы потребления - различные бывшие в употреблении изделия и вещества, восстановление которых экономически нецелесообразно.
Совокупность отходов производства и потребления, которые могут быть использованы в качестве сырья для выпуска полезной продукции, называется вторичными материальными ресурсами (ВМР).
Все промышленные отходы можно разделить на два вида: нетоксичные и токсичные.
Отходы можно также классифицировать на металлические и неметаллические, а также комбинированные. Неметаллические отходы подразделяются на химически инертные (отвалы породы, зола и т.д.) и химически активные (резина, пластмассы и т.д.). К числу комбинированных отходов относится всевозможный промышленный и строительный мусор.

## Slide 3
Отходы можно разбить на две группы основные и побочные.
Основными являются отходы материалов, использованных непосредственно для изготовления товарной продукции. Это металлические, металлсодержащие (окалина, шламы, шлаки и пр.) и неметаллические (древесина, пластмассы, резина, клеи, текстиль, стекло и др.) отходы.
К побочным относятся отходы технологических материалов и веществ. использованных пли образующихся при проведении технологических процессов. Побочные отходы могут быть твердыми (зола, абразивы. огнеупоры), жидкими (смазочно-охлаждающие жидкости, минеральные масла и другие нефтепродукты, отходы гальванопроизводства) и газообразными (отходящие газы).
Широко используется классификация отходов по степени их опасного воздействия на человека и окружающую среду. Так, в странах ЕЭС установлено 14 категорий опасности отходов для здоровья человека и риска для окружающей среды: 1 взрывоопасные: 2 оксиданты: 3А отходы с высокой степенью воспламеняемости: 3В воспламеняемые: 4 раздражающие: 5 вредные: б токсичные: 7 канцерогенные: 8 коррозионно-активные; 9 инфекционные: 10 тератогенные (повреждающие зародыши эмбрионотоксичные): 11 мутагенные (вызывающие наследственные изменения): 12 выделяющие при контакте с водой токсичные газы: 13 выделяющие опасные вещества: 14 экотоксичные.

## Slide 4
Окалина
шлам
шлак
зола
Абразивный лом
Бой огнеупоров

## Slide 5
Согласно отечественному стандарту ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», все промышленные отходы делятся на четыре класса опасности: первый чрезвычайно опасные, второй высокоопасные, третий умеренно опасные, четвертый малоопасные.
Наличие в отходах ртути, хромовокислого калия, треххлористой сурьмы (VI), оксида мышьяка и других высокотоксичных веществ требует отнесения их к первому классу опасности.
Наличие в отходах хлористой меди, хлористого никеля, оксида сурьмы, азотнокислого свинца и др. относит их ко второму классу опасности.
Наличие в отходах сернокислой меди, оксида свинца, щавелевокислой меди, четыреххлористого углерода требует отнесения их к третьему классу опасности.
Принадлежность к тому или иному классу опасности определяется расчетным путем по соответствующей методике.

## Slide 6
В соответствии с Временным классификатором токсичных промышленных отходов и методическими рекомендациями по определению токсичности промышленных отходов (1987 г.) отходы также делятся на четыре класса опасности:
к отходам 1 -го класса опасности относятся цианиды, ртуть, оксиды меди, хрома, кадмия, никеля, других тяжелых металлов, пятисернистый фосфор, хлорорганические соединения, бензопирен, инсектициды. а также отходы, содержащие эти компоненты в значительных концентрациях:
ко 2-му классу опасности относятся мышьяк, нефтепродукты, спирты, смолы, серная кислота, фенол, толуол и отходы, содержащие эти компоненты в значительных концентрациях:
к 3-му и 4-му классам опасности относятся отходы, содержащие те же опасные вещества 1-го и 2-го классов опасности в небольших концентрациях. а также шлаки и другие отходы.

## Slide 7
Источники возникновения твердых отходов материальном производстве

## Slide 8
Классификация промышленных отходов по видам

## Slide 9: 1.2. Общие данные
Черная металлургия. Металлургические шлаки представляют собой силикатные системы с различным содержанием железа. Химический состав и физические свойства шлаков весьма разнообразны. Так, доменные шлаки по химическому составу подразделяют на основные (в которых преобладают СаО и MgO), кислые (с повышенным содержанием SiO2 и Аl2О3) и нейтральные с равным содержанием таких оксидов. Отношение содержания СаО и MgO к содержанию SiO2 и Аl2O3 называют степенью или модулем основности шлака, а обратное отношение SiО2 + Аl2О3 к СаО + MgO степенью или модулем кислотности.
Химический состав (в %) металлургических шлаков
Вид шлака | SiO2 | Аl2О3 | СаО | МgО | Fе2O3 | FеО | МnО | SО32-
Доменные шлаки заводов Юга | 33-38 | 4-9 | 45-50 | 2-4 | 0,5-1,5 | 1-3 | 2-3 | 2-4
То же заводов центра | 37-40 | 7-9 | 44-48 | 1-3 | 0,1-0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-1,5 | 2-4
То же заводов Урала и Сибири | 35-37 | 12-16 | 30-38 | 4-7 | 0,1-0,3 | 0,1-0,4 | 0,5-2,0 | 0,5-1,5
Мартеновские шлаки | 22-25 | 2-6 | 38-40 | 9-14 | 2-4 | 5-12 | 6-9 | 0,2-0,6
Ваграночные шлаки | 38-46 | 9-13 | 20-32 | 0,5 | 0,5 | 5-13 | 5-8 | 0,2-0,4
Шлаки цветной металлургии (никелевые, медеплавильные и др.) | 35-40 | 6-10 | 16-18 | 2-7 | 1-2 | 20-35 | 0,1-0,4 | 0,5-2,0

## Slide 10
Доменный шлак
Мартеновский шлак
Никелевый шлак
Медеплавильный шлак
Оловянный шлак
Свинцовый шлак

## Slide 11
Металлургические шлаки представляют собой ценное сырье для производства ряда строительных материалов и изделий, являющихся более дешевыми и прочными, чем полученные из природного сырья. В настоящее время практически на всех металлургических предприятиях организованы цехи или отделения по переработке шлаков.
Выход и степень использования доменных шлаков
Годы | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1985 | 1990
Выход шлака, млн. т | 35,2 | 39,6 | 41,7 | 46,4 | - | 55
Переработано шлака, млн. т.. | 20,4 | 23,8 | 27,3 | 34,4 | 47,5 | 55
Переработано шлака. % | 58,0 | 60,1 | 66,0 | 742 | - | 100

## Slide 12
Цветная металлургия. Металлургические шлаки, образующиеся при выплавке цветных металлов, отличаются по химическому составу и свойствам. Объем их образования в десятки раз превышает объем образования шлаков при производстве такого же количества чугуна. Так. Если при выплавке 1 т чугуна образуется до 1 т шлака, то при выплавке 1 т меди и никеля образуется до 30 и до 150 т шлака на 1 т металла соответственно.
Ежегодно в цветной металлургии образуется до 10 млн. т шлаков, уровень использования которых не превышает 15 %. В значительной мере это объясняется тем, что в шлаках цветной металлургии содержится ценное металлургическое сырье, и переработка их на строительные материалы менее эффективна, чем потенциальное его извлечение.

## Slide 13: Удельные значения отходов, образующихся в производства черной металлургии
№ п/п | Технологический процесс или вид производства | Наименования отходов и попутных продуктов | Значение удельных показателей
1 | Обогащение железных руд | Хвосты сухой магнитной сепарации Хвосты мокрой магнитной сепарации Хвосты отсадки | 5-12 % от переработанной руды 35-80 % от переработанной руды до 30 % от исходной руды
2 | Обогащение марганцевых руд | Хвосты мокрой магнитной сепарации Отходы флотации и дешламации | до 6 % от переработанной руды до 45 % от переработанной руды
3 | Производство агломерата | Шлам агломерационных фабрик | 30,5—31,2 кг/т агломерата
4 | Производство чугуна | Шлаки доменные Пыль колошниковая Шлам газоочисток доменных печей Шлам подбункерных помещений | 471—478 кг/т чугуна 33-36 кг/г чугуна 25,4-28,3 кг/т чугуна 11,5-13,9 кг/т чугуна
5 | Производство стали | Шлам газоочисток мартеновских печей Шлам газоочисток конвертеров Шлам газоочисток электросталеплавильных печей | 6,7-13,9 кг/т стали 13,6-16,2 кг/т стали 5-25 кг/г стали
6 | Производство ферросплавов: рафинированного феррохрома передельного феррохрома углеродистого ферромарганца ферросилиция | Шлаки ферросплавные Шлаки ферросплавные Шлаки ферросплавные Шлаки ферросплавные | 2500-3200 кг/т продукции 800-900 кг/т продукции 1000-1200 кг/т продукции 30-50 кг/т продукции

## Slide 14
7 | Выпуск готовой продукции: чугун сталь чугунное литье, включая трубы стального литья прокат поковки и штамповки стальные трубы метизы продукция прочих видов | Металлотходы (остатки чугуна и стали, сплески, обрезь, немерные концы, Недокат, стружка, металл, извлекаемый из шлаков и формовочных земель, литейного мусора, брак и т.п.) | 4 кг/т чугуна 34 кг/т стали 330 кг/т продукции 551 кг/т продукции 206-229 кг/т продукции 178 кг/т продукции 80 кг/т труб 65 кг/т продукции 40 кг/т продукции
8 | Обогащение угля | Порода углеобогащения Отходы флотации | 200-410 кг/т рядового угля 120-130 кг/т рядового угля
9 | Коксование угля | Фус каменноугольный Кислая смолка сульфатного отделения | 5-13 кг/т сухой шихты 4-5 кг/т сухой шихты
10 | Ректификация сырого бензола (производство попутного продукта коксования) | Кислая смолка (при очистке бензола) Кислота серная регенерированная Кубовые остатки (при окончательной ректификации) | 32,6 кг/т сырого бензола 48-58 кг/т сырого бензола 40-58 кг т очищенного бензола
11 | Очистка коксового газа | Отработанный раствор мышьяково-содовых сероочисток кокосового газа Отработанный раствор вакуум-карбонатных сероочисток коксового газа | 1,9-9,3 куб. м/т серы 0,35-0,51 куб. дм тыс. м3
12 | Агломерационное производство | Шлам железосодержащий | 0,38-7,65 т/т массы аглошихты (в зависимости от влажности, толщины слоя шихты и наличия мелких фракций)

## Slide 15
Согласно химическому составу, шлаки цветной металлургии могут быть условно объединены в три группы.
В одну из них можно объединить шлаки никелевых заводов и определенную часть шлаков медных заводов, отличающихся малым содержанием цветных металлов и железа.
Вторую группу составляют медные шлаки, отличающиеся значительным содержанием железа, малым содержанием меди и присутствием до 5 % цинка и свинца.
В третью группу следует объединить оловянные и свинцовые шлаки, а также некоторые медные шлаки, отличающиеся значительным содержанием цинка, свинца и олова, что делает экономически целесообразным их извлечение из шлаков даже без комплексной переработки последних.

## Slide 16: Значения удельных показателей отходов в цветной металлургии
№ п/п | Технологический процесс или вид производства | Наименование образующихся отходов и попутных продуктов | Значения удельных показаний
 | Добыча и обогащение руд цветных металлов |  | 
1 | Добыча руд цветных металлов | Породы вскрывшие и вмещающие | 80 % от переработанной горной массы
2 | Производство бокситового глинозема | Шлам | 1,1 кг/т глинозема
3 | Производство нефелинового глинозема | Шлам | 7,0 кг/т глинозема
4 | Производство алунитового глинозема | Шлам | 4,5 кг/т глинозема
5 | Обогащение руд цветных металлов | Хвосты обогащения | 60 % от массы получаемой руды (усредненный показатель для оценки общей массы отходов при обогащении руд цветных металлов)
6 | Металлургическое производство Шахтная плавка медных руд (содержание меди в концентрации 1-2 %) | Шлаки | 50-100 т/т металла
7 | Шахтная плавка окисленной никелевой руды (содержание никеля 0.8-1,2 %) | Шлаки | 100-200 т/т металла
8 | Ртутное производство | Огарки ртутного производства | 0,75 т/т ртути

## Slide 17
Лом и отходы цветных металлов подразделяют на следующие классы:
лом и кусковые отходы (класс А);
стружка (класс Б):
порошкообразные отходы вольфрама, кобальта, молибдена и их
сплавов, образующиеся в процессе изготовления и обработки деталей (класс В):
отходы белой жести и лом луженой тары (класс АК):
лом и отходы свинцовых аккумуляторов (класс АЛ):
листовая обрезь титана и его сплавов (класс 3);
прочие отходы, к которым относят отходы, не отвечающие по физическим признакам указанным выше классам (класс Г).
Отходы ртути и ее соединений в связи с особенностями их физического состояния подразделяют на следующие классы:
ртуть отработанная (класс Д):
отходы ртутьсодержащие твердые (класс Е):
прочие отходы (класс Г).

## Slide 18
Каждую группу подразделяют на сорта. Сорт характеризует качественные признаки лома и отходов: содержание металла, степень разделки, габариты, засоренность, а также определяет порядок поставки по маркам или группам ставов.
1-й сорт наиболее качественные лом и отходы, не требующие специальной подготовки для металлургического передела. Они должны иметь высокое содержание металла (например, в алюминии и алюминиевых сплавах не менее 96 %. в меди и медных ставах не менее 97 %), определенную массу и размеры. В сырье 1-го сорта не допускается засоренность другими металлами и ставами. Лом и отходы 1-го сорта должны поставляться по маркам ставов, а поддающиеся пакетированию в пакетах или пучках.
2-й сорт лом и отходы, состоящие из ставов одной группы или марки, но с большей засоренностью, чем в 1-м сорте (в алюминии и алюминиевых сплавах не более 10 %).
3-й сорт лом и отходы, поставляемые по группам сплавов, имеющие приделки из черных металлов, с большей засоренностью, чем во 2-м сорте. Лом и отходы 3-го сорта не могул быть непосредственно направлены на переплав, их необходимо подвергать первичной обработке.

## Slide 19: 1.3. Виды отходов
Остатки, образующиеся в процессах промышленного и сельскохозяйственного производства и жизнедеятельности людей, называются отходами. Отходы могут: различаться по виду (твердые, жидкие, газообразные) и по происхождению:
Отходы производства (промышленные отходы). Сюда относятся: стружка и другие металлоотходы, образующиеся при обработке металлов: шлаки; зола, образующаяся при сжигании топлива, и т. п.
Отходы производственного потребления непригодные для дальнейшего использования по прямому назначению машины, инструменты и т. п.
Бытовые (коммунальные) отходы.
Кроме того, обычно выделяют и особо учитывают:
Опасные отходы (ядохимикаты, канцерогенные материалы и т. п.).
Радиоактивные отходы (РАО).

## Slide 20
Последовательность действий, связанных с обработкой отходов, в принципе следующая:
а) предупреждение образования отходов:
б) сокращение образования отходов;
в) повторное использование (от англ. recycling):
г) окончательное удаление отходов.
Определенная часть отходов может быть отнесена к так называемым опасным отходам (по причине токсичности, радиоактивности и т. п.). К веществам 1-го класса токсичности относятся, в частности, ртутьсодержащие отходы и шламы хроматного производства, содержащие до 5 % высокотоксичного шестивалентного хрома.
К токсичным отходам относятся также некоторые отходы машиностроения: некоторые виды шламов (прежде всего гальваношламы); отходы, содержащие кадмий, мышьяк и др. Переработка таких отходов требует особого внимания и использования специальных технологий.
В сталеплавильном производстве такие отходы обычно не используют.
К опасным отходам также относятся такие материалы, как неиспользованные (по разным причинам) по назначению снаряды, мины и т. п.