## Slide 1: Глава 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ

## Slide 2: 8.1 Способы разделки шлаков
сталеплавильные шлаки являются важным ис­точником получения вторичного металла, железофлюса для ва­гранок и аглодоменного производства, щебня для дорожного и промышленного строительства, а также известковых удобрений ля сельского хозяйства.
Основными минералами мартеновских шлаков являются двухкальциевый и трехкальциевый силикаты. При основности шлака до 3,0 преобладает двухкальциевый, при основности бо­лее 3,0 — трехкальциевый силикат.
Кислые мартеновские шлаки обогащены кремнеземом до 42—58%, поэтому в них наблюдается значительное количество стекловидной фазы. Выход их составляет около 1 % общего количества мартеновских шлаков.
Электросталеплавильные шлаки окислительного периода подобны первичным мартеновским шлакам и имеют основность 1,5—2,9. Восстановительные шлаки подразделяются на белые, карбидные и магнезиально-глиноземистые. Белые шлаки наво­дятся при выплавке сталей с массовой долей углерода <0,35 %, карбидные — при выплавке средне- и высокоуглеродистых ста­лей, магнезиально-глиноземистые — при выплавке нержавею­щих сталей.
По минералогическому составу электросталеплавильные шлаки аналогичны основным мартеновским. В связи с тем, что в электросталеплавильных шлаках почти полностью отсутствуют оксиды железа, марганца и хрома, ферритная и оксидная фазы в них почти не встречаются.

## Slide 3
Самопроизвольное разрушение шлаков. Некоторые виды сталеплавильных шлаков склонны к самопроизвольному сили­катному, железистому, известковому или марганцовистому рас­паду.
Силикатный распад обусловлен полиморфным превращени­ем ортосиликата кальция (2СаО*SiO2), имеющего четыре модификации. Переход фазы ортосиликата кальция из одной моди­фикации в другую сопровождается перестройкой кристалличе­ской решетки, изменением плотности и объема отдельных модификаций.
В зависимости от степени проявления вяжущих свойств ста­леплавильные шлаки делятся на три основные группы: высоко­активные, активные и малоактивные.
Щебень, производимый из первой группы шлаков, - может применяться для монолитных конструкций с использованием активности самого шлака, а также с активатором в смесях с природными каменными материалами.
Активные шлаки также можно использовать для этих целей, но потребуется большее количество активаторов.
Щебень из малоактивных шлаков может быть использован как заменитель природного каменного материала.
Уборка шлаков сталеплавильного производства осуществля­ется в основном ковшовым способом, требующим большого количества шлаковых чаш, шлаковозов, локомотивов и затрат на прокладку железнодорожных путей до отвалов.

## Slide 4
Эффективным способом является грануляция шлаков, по­зволяющая совмещать операции их уборки и переработки. Од­нако, в отличие от доменных, сталеплавильные шлаки труднее поддаются грануляции, поскольку обладают узким интервалом перехода из жидкого в твердое состояние и содержат металл, который, армируя шлак, затрудняет его дробление. По составу и свойствам сталеплавильные шлаки изменяются не только в зависимости от марки выплавляемой стали, но и в пределах одной плавки. Химический и минералогический составы, струк­тура и свойства первичных и конечных шлаков резко отличают­ся. Все это существенно осложняет их переработку.

## Slide 5
Механический способ разделки шлаков. Переработка ста­леплавильных шлаков в настоящее время сводится в основном к грубому дроблению с целью извлечения из них металла.
Наиболее отработанным и распространенным способом пе­реработки является механическое измельчение, заключающееся в дроблении и помоле материала с последующей классифика­цией и отбором металла магнитной шайбой.
Самым сложным и требующим больших энергетических за­трат процессом является грубое дробление и измельчение. По­следнее вызывает также большой расход мелющих шаров.
Шлак из мартеновского цеха вывозится в ковшах на шла­ковый двор, где ковш кантуется, шлак охлаждается и дробится стальной шаровидной бабой. С помощью магнита М-42 из него извлекается металл, затем грейфером шлак подается на ре­шетку приемного бункера с размером ячеек до 200 мм, откуда тарельчатым питателем направляется на ленточный конвейер и загружается в мельницу.
Помол осуществляется с помощью шаров размером 100— 130 мм и общей массой 60—65 т.
Металл, попадающий вместе со шлаком, дополнительно спо­собствует помолу. Готовая мука системой конвейеров подается в складской бункер, откуда в незатаренном виде отгружается потребителям.

## Slide 6
Схема установки для производства шлаковой муки
1 — магнито-грейферный кран; 2 — бункер с наклонной решеткой; 3 — скребковый конвейер; 4, 6, 8 — ленточные конвейеры; 5 — щековая дробилка; 7 — шаровая мельница; 9 — бункер Готовой продукции

## Slide 7
Термоударный способ разделки шлаков. В настоящее вре­мя как у нас, так и за рубежом ведутся поиски методов немеха­нической переработки шлаков. Наиболее перспективными являют­ся способы, в которых наряду с измельчением материала до­стигается значительное снижение температуры шлака. Дробле­ние в этом случае осуществляется за счет возникновения внут­ренних напряжений вследствие разбивания струи или намора­живания. Эти способы просты и надежны в работе.
Перспективным способом переработки шлаков является грануляция. В стране имеются полупромышленные установки грануляции мартеновских и электропечных шлаков. Работы по созданию и совершенствованию надежного способа грану­ляции всех сталеплавильных шлаков дадут возможность исклю­чить трудоемкий процесс дробления.
Кристаллохимический и известковый способы измельчения сталеплавильных шлаков не нашли промышленного примене­ния вследствие их низкой эффективности.

## Slide 8
С целью снижения затрат на передел дробления и измельче­ния шлака и получения его с минимальным количеством ча­стичек железа все более широкое применение находит в послед­нее время бесшаровое измельчение шлака в мельнице типа «Аэрофол» новой конструкции. Принцип ее работы состоит в том, что во время вращения барабана мельницы ма­териал поднимается на 6—8 м, а затем при падении куски, ударяясь друг о друга, самоизмельчаются. Тонкие фракции измельченного материала выносятся из мельницы и улавлива­ются в пылеочистных аппаратах.

## Slide 10: 8.2. Использование шлаков в металлургии
В настоящее время сталеплавильные шлаки в шихте до­менных печей применяют металлургические предприятия.
проведены опытные плавки с целью использования конвертерных шлаков собственного производства в доменных печах. Опыты показала, что введение 1 т шлака, содержащего 474 кг СаО, 178 кг SiO-, 35 кг MgO, 16,6 кг FeO, 64 кг МпО, позволило снизить расход известняка на 180 кг, агломерата на 307 кг, марганцевой руды на 14,5 кг и кокса на 71,3 кг.
в шихте доменных печей широко применяют конвертерные шлаки собственного производства. Введение в шихту конвертерного шлака в количестве 46 кг/т чугуна улучшило технико-экономические показатели доменной плавки: сократило расход марганцевой руды, агломерата, из­вестняка. Кроме того, применение конвертерного шлака способ­ствовало улучшению шлакового режима, повышению газопро­ницаемости шихты и сокращению расхода воздушных и шлако­вых фурм, а также простоев пpи замене фурм.
Сталеплавильные шлаки пpименяют и при агломерации. При этом полностью используются все содержащиеся в шлаках полезные компоненты.
Шлак текущего производства, содержащий повышенное ко­личество СаО и MgO, обладает большей флюсующей способ­ностью, поэтому экономический эффект использования его в аглошихте будет значительно выше.

## Slide 11: 8.3. Использование шлаков в строительстве
Наиболее эффективным направлением использования ста­леплавильных шлаков является переработка их на щебень для дорожного строительства, которое приняло в нашей стране большой размах.
Основным строительным материалом для автомобильных дорог служит в настоящее время природный щебень. Шлаковый щебень в два раза дешевле при­родного, а капитальные вложения в организацию производст­ва его на базе шлаковых отвалов в три раза меньше, чем в строительство карьера со щебеночным заводом такой же мощ­ности. Кроме того, во многих экономических районах почти нет месторождений камня для производства щебня, и дорож­ные организации перевозят его на расстояние 1000 км и более.
Сталеплавильный шлак благодаря шероховатой по­верхности легче уплотняется и измельчается в процессе укатки, способен цементироваться и образовывать прочное монолитное основание. Достаточно прочные основания получаются из смеси активного шлакового щебня и щебня из слабых известняков. Щебень из мартеновских шлаков с успехом применяется для заклинки оснований из гранитного щебня, трудно поддающего­ся укатке.
Особенностью асфальтобетонных покрытий, изготовленных с применением сталеплавильных шлаков, является отсутствие деформации сдвига даже при интенсивном движении тяжелого транспорта.

## Slide 12
Широкое применение щебня из сталеплавильных шлаков в дорожном строительстве позволит расширить серьезную базу строительства и ее географическое размещение, уменьшить средний радиус перевозки материала и снизить стоимость строи­тельства дорог.
Щебень из сталеплавильных шлаков можно также приме­нять в поомышленном и жилищном строительстве.
Большая часть мартеновских шлаков обладает неустойчи­вой структурой, но опыты показывают, что после пропаривания шлака в течение 2—3 ч он освобождается от включений свободной извести (она гасится) и приобретает устойчивую структуру. Такой шлак может, как щебень, служить качественным заполнителем бетонов, которые при одинаковом расходе це­мента имеют прочность на 25—30% выше, чем обычные. По­рошкообразные шлаки могут использоваться в качестве актив­ных минеральных добавок к бетонам, растворам и асфальтобе­тонам.